TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Objektam „Neretas ielas pārbūve, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana

SPECIFIKĀCIJU SATURS

1. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI NERETAS IELAS PROJEKTU IZSTRĀDĀŠANAI	3

2. MINIMĀLĀS PRASĪBAS UN NORĀDĪJUMI NERETAS IELAS PROJEKTU SASTĀVIEM	6

3. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS NERETAS IELAS PĀRBŪVEI NO REKONSTRUĒTĀ NERETAS IELAS POSMA PIE TILTA LĪDZ GĀJĒJU PĀREJAI, KAS APRĪKOTA AR LUKSOFORU	9

4. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS NERETAS IELAS PĀRBŪVEI NO ZAĻĀS IELAS LĪDZ PILSĒTAS ROBEŽAI ...........................................................................................22

5. finanšu piedāvājuma kopsavilkuma tabula projEktēšanai un būvdarbiem NERETAS IELAS PĀRBŪVEI NO ZAĻĀS IELAS LĪDZ PILSĒTAS ROBEŽAI	33

6. finanšu piedāvājuma kopsavilkuma tabula projEktēšanai un būvdarbiem NERETAS IELAS PĀRBŪVEI NO REKONSTRUĒTĀ NERETAS IELAS POSMA PIE TILTA LĪDZ GĀJĒJU PĀREJAI, KAS APRĪKOTA AR LUKSOFORU	34

7. GRAFISKIE PIELIKUMi, SHĒMAS	36

8. DARBA UZDEVUMS būvdarbu autoruzraudzības veikšanai	45

# 1. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI NERETAS IELAS PROJEKTU IZSTRĀDĀŠANAI

- Pretendents izstrādā 2 atsevišķus būvprojektus atbilstoši projektēšanas uzdevumam, būvju specifikai, Pasūtītāja norādījumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un plānotai satiksmes intensitātei:

- Neretas ielas pārbūve (posmā no rekonstruētā Neretas ielas posma pie tilta līdz gājēju pārejai, kas aprīkota ar luksoforu, ietverot satiksmes pārvadu pār Kļavu ielu). Darbi veicami sekojošos ielas kadastra numuros: 56010027162, 56010027154,  (numuri var precizēties darba laikā). ~465m garš pamatceļa posms.

- Neretas ielas pārbūve (posmā no Zaļās ielas līdz pilsētas robežai), ietverot Dolomīta ielas un Zīriņu ielas pieslēgumus un stāvlaukumu pie pilsētas robežas. Darbi veicami sekojošos ielas kadastra numuros: 56010027154, 56010027185, 56010021170, 56010027250 (numuri var precizēties darba laikā). ~960m garš pamatceļa posms.

- Pretendents piesaista pieredzējušus, sekojošu jomu sertificētus speciālistus projektu izstrādāšanā un autoruzraudzībā:

- Ceļu projektētāju;

- Tiltu projektētāju;

- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāju;

- Elektroietaišu projektētāju;

- Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētāju;

- Arhitektu;

- Būvprojektos obligāti iekļaujamas sekojošas daļas:

    - Topogrāfiskais plāns;

    - Ģeotehniskā izpēte;

    - Objektu apsekošanas akts (LBN 405-15);

    - Teritorijas daļa (ceļu daļa);

    - Tiltu (būvkonstrukciju) daļa;

    - Ūdens apgādes un kanalizācijas daļa;

    - Elektroapgādes daļa esošo tīklu pārbūvei (ja nepieciešams pēc TN);

    - Elektroapgādes daļa Neretas ielas jauna pieslēguma projektēšanai abiem projektiem, ja tādi būs nepieciešami. Pieslēgums apgaismojuma tīkliem Dolomīta un Neretas ielu krustojumam nepieciešamības gadījumā veicams no transformatora punkta TP-6469 Mežaparka ielā (vai cita TP, ja nepieciešams, balstoties uz tehnisko noteikumu prasībām, veikt tā pārbūvi). Pretendents var veikt arī citu pieslēgumu vietu projektēšanu, ņemot vērā tehnisko noteikumu prasības;

    - Elektronisko sakaru tīklu daļa esošo tīklu pārbūvei (ja nepieciešams pēc TN);

    - Elektronisko sakaru un elektrisko tīklu daļa luksofora projektam gājēju pārejai;

    - Apgaismojuma daļa;

    - Būvdarbu apjomu daļa;

    - Būvdarbu izmaksu daļa;

    - Darbu organizācijas projekti;

    - CSDD audita daļa ar atbildēm;

    - Būvprojekta ekspertīzes slēdziens ar atbildēm;

    - Citas nepieciešamās daļas atbilstoši MK Noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

- Projektēšanas darbi veicami saskaņā ar:

    - Ministru kabineta noteikumi Nr.587 no 30.08.2016. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālās nozīmes attīstības centru integrēšanas TEN-T tīklā”īstenošanas noteikumi;

    - Ministru kabineta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi;

    - MK Noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

    - ievērojot VAS „Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2016.gada 28.oktobrī apstiprinātās (ietverot pēc tam veiktās izmaiņas, papildinājumus un labojumus) specifikācijas „Ceļu specifikācijas 2017”;

    - Rokasgrāmata “Tiltu specifikācijas 2005”;

- LVS EN 1990 līdz LVS EN 1998 un to atbilstošu apakšstandarti;

- LVS 190 grupas standarti, kas attiecas uz ceļu projektēšanu;

- LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: Autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”;

- “Tiltu drošības barjeras 2017 (projektēšanas un būvniecības vadlīnijas)”;

- “Tilta klāja hidroizolācija un segums 2017 (projektēšanas un būvniecības vadlīnijas)”;

- “Ekspluatācijā esošu tiltu nestspējas novērtēšana SLODZES MODELIS LM3”;

- 02.10.2001. MK noteikumi Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;

- - Standarti un noteikumi, kas regulē inženiertīklu projektēšanu, atbilstoši tehnisko    noteikumu izsniedzēju nosacījumiem;

- MK Noteikumi Nr.353 Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība

- Citi nepieciešamie normatīvie akti.

- Pretendents iekļauj izmaksās un veic autoruzraudzību, pamatojoties uz izstrādātajiem būvprojektiem.

- Pretendents nodrošina būvprojekta izstrādāšanai, noformēšanai un satiksmes pārvada aprēķinu veikšanai licencētu programmatūru.

- Veicot būvdarbus nedrīkst tikt pārtraukta autotransporta kustība pa Neretas ielu,  pieguļošajām ielām un pieslēgumiem uz uzņēmumiem un privātīpašumiem. Satiksmes plūsma būvdarbu laikā organizējama, ierobežojot sastrēgumu veidošanos (ar luksoforiem un manuālu regulēšanu).

- Pretendentam jāsagatavo visa nepieciešamā dokumentācija būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā.

- Būvuzņēmējam jānodrošina būvprojektā paredzēto būvju, tajā skaitā uzbūvēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumus digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā. Uzmērījumus jāveic atbilstoši sertificētam speciālistam, kuram ir tiesības veikt  ģeodēziskos darbus. Uzmērījumi izpildāmi digitālā formā ar būves un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu. Uzmērījumi jāizpilda mērogā M 1:500. Uzmērījuma kopijā grafiskā veidā ir jāparāda šādi lielumi:

- brauktuves atjaunotā seguma robežas un apjoms;

- atjaunotās vai izbūvētās zaļās zonas robežas un apjoms

- nomainīto vai izbūvēto apmaļu novietojums;

- atjaunotās vai izbūvētās apakšzemes un virszemes inženierkomunikācijas;

- satiksmes pārvada elementu uzmērījums;

- citu būvju elementu un inženierkomunikāciju izvietojums atjaunoto vai izbūvēto platību robežās;

- Pretendentam jānodrošina ielu apgaismojuma un aprīkojuma projektēšana un būvniecība  atbilstoši MK Noteikumiem Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un

piemērošanas kārtība”

# 2. MINIMĀLĀS RASĪBAS UN NORĀDĪJUMI NERETAS IELAS PROJEKTU SASTĀVIEM

- Prasības vispārīgai daļai:

  - Titullapa,

  - Būvprojekta sastāvs,

  - Sējuma saturs,

  - Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti (reģistrācijas apliecības, sertifikāti, tehniskie noteikumi, īpašumu dokumenti u.c.),

  - Inženierizpētes materiāli (topogrāfiskais plāns, apsekošanas atskaites, ģeotehniskās izpēte, uzmērījumi u.c.),

  - Skaidrojošais apraksts,

  - Aprēķini,

  - CSDD audits un atbildes uz piezīmēm,

  - Ekspertīzes slēdziens un atbildes uz piezīmēm,

  - Atļaujas un saskaņojumi.

- Prasības arhitektūras daļas - teritorijas sadaļai:

  - Titullapa,

  - Būvprojekta sastāvs,

  - Sējuma saturs,

  - Skaidrojošais apraksts,

  - Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji,

  - Būvprojekta ģenerālplāns,

  - Savietotais inženiertīklu plāns,

  - Izbūves plāns - teritorijas vertikālais un horizontālais plānojums,

  - Segumu plāns,

  - Garenprofili,

  - Šķērsprofili, griezumi, segas konstrukcijas, detaļas,

  - Caurtekas,

  - Labiekārtojuma un apstādījumu plāns,

  - Būvizstrādājumu un būvmateriālu vizuālie risinājumi,

  - Ainavu un arhitektūras risinājumi (žogi, nožogojumi, barjeras, mazās arhitektūras formas, atsevišķi stāvoši ielu nosaukumi, norādes zīmes, sabiedriskā transporta pieturas, apzaļumošanas risinājumi u.tml.),

  - Risinājumi vizuālās mākslas objektam rotācijas aplī Neretas – Dolomīta ielu krustojumā.

- Prasības būvkonstrukciju - tiltu daļai:

  - Titullapa,

  - Būvprojekta sastāvs,

  - Sējuma saturs,

  - Skaidrojošais apraksts,

  - Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji,

  - Kopskats,

  - Griezumi,

  - Stiegrojumi,

  - Detalizācija,

  - Detaļas.

- Prasības lietus ūdens kanalizācijas, ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu daļai:

  - Titullapa,

  - Būvprojekta sastāvs,

  - Sējuma saturs,

  - Skaidrojošais apraksts,

  - Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji,

  - Plāns ar projektētajiem tīkliem,

  - Projektēto tīklu un pievadu garenprofili,

  - Tipveida un no jauna projektēti risinājumi, detaļas.

- Prasības elektroapgādes un apgaismojuma tīklu daļai:

  - Titullapa,

  - Būvprojekta sastāvs,

  - Sējuma saturs,

  - Skaidrojošais apraksts,

  - Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji,

  - Plāns ar projektētajiem tīkliem,

  - Projektēto tīklu un pievadu garenprofili (ja nepieciešams),

  - Griezumi,

  - Shēmas, detalizācija.

- Prasības elektronisko sakaru un luksoforu tīklu daļai:

  - Titullapa,

  - Būvprojekta sastāvs,

  - Sējuma saturs,

  - Skaidrojošais apraksts,

  - Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji,

  - Plāns ar projektētajiem tīkliem,

  - Projektēto tīklu un pievadu garenprofili (ja nepieciešams),

  - Griezumi,

  - Shēmas.

- Prasības specifikāciju daļai:

  - Titullapa,

  - Būvprojekta sastāvs,

  - Sējuma saturs,

  - Skaidrojošais apraksts,

  - Vispārējā nodaļa,

  - Dažādi darbi,

  - Zemes klātne,

  - Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas,

  - Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas,

  - Satiksmes organizācijas aprīkojums,

  - Lietus ūdens kanalizācija, ūdens apgāde, kanalizācija,

  - Elektroapgādes un apgaismojums,

  - Elektronisko sakaru tīkli un luksofori,

  - Būvkonstrukcijas.

- Prasības prasības darbu organizēšanas projektam:

  - Titullapa,

  - Būvprojekta sastāvs,

  - Sējuma saturs,

  - Skaidrojošais apraksts,

  - Rasējumi,

  - Vides aizsardzības risinājumi.

- Prasības būvdarbu apjomiem:

  - Titullapa,

  - Būvprojekta sastāvs,

  - Sējuma saturs,

  - Skaidrojošais apraksts,

  - Darbu daudzumu saraksts.

- Prasības ekonomiskajai daļai (izmaksu aprēķinam), ietverot iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkumu:

  - Titullapa,

  - Būvprojekta sastāvs,

  - Sējuma saturs,

  - Skaidrojošais apraksts,

  - Tāmes (sadalot attiecināmajās, neattiecināmajās, neiekļaujamajās izmaksās atbilstoši MK Noteikumiem Nr.587).

# 3. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS NERETAS IELAS PĀRBŪVEI NO REKONSTRUĒTĀ NERETAS IELAS POSMA PIE TILTA LĪDZ GĀJĒJU PĀREJAI, KAS APRĪKOTA AR LUKSOFORU

Sagatavot ielas būvprojektu šādā apjomā, kas satur vismaz šādas sadaļas un šādus posmus:

| Nr. p. k. | Darbu veids | Paskaidrojums, piezīmes, detalizācija, parametri, apjoms, raksturojums, projekta sastāvs |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā un pilnā sastāvā. Projekta minimālajā sastāvā risinājumi pirmsprojekta stadijā jāsaskaņo ar Pasūtītāju, kas būs pamats būvprojekta tālākajai izstrādāšanai un būvatļaujas izsniegšanai. |
| 2 | CSDD audita stadijas | 3. (būvprojekta) |
| 3 | Projektēšanas robežas | Atbilstoši nolikumā pievienotajiem grafiskajiem materiāliem un aprakstiem. |
| 4 | Projektējamais braukšanas ātrums | 50km/h |
| 5 | Satiksmes intensitāte ievērtējot jaunā Bebru ielas tilta izbūvi | Esošā satiksmes intensitāte 4568 a/24h (2017.g.) Kravas transports 17%. Prognozētā satiksmes intensitāte pēc Bebru ielas tilta izbūves 4923 a/24h (2026.g.) Prognozētā satiksmes intensitāte 5437 a/24h (2038.g.) Kravas transports pēc Bebru ielas tilta izbūve 2%. |
| 6 | Projektējamais apjoms brauktuvei | ~ 465m. Paredzēt pilnu ielas segas konstrukcijas pārbūvi. |
| 7 | Projektētās brauktuves platums | Brauktuves platums 7.5m, uz satiksmes pārvada 8m. |
| 8 | Projektējamais apjoms pieguļošajiem īpašumiem | Uz visiem ielai pieguļošajiem īpašumiem, kur ir šobrīd esošas nobrauktuves, jāparedz nobrauktuvju rekonstrukcija ar attiecīgām satiksmes slodzi uzņemošām segas konstrukcijām, pēc iespējas saglabājot esošo nobrauktuvju novietojumu, nobrauktuvēm paredzot jaunas asfalta segas izbūvi. Būvdarbu robeža: ne tālāk kā līdz privātīpašumu zemes robežām vai ja nepieciešams, ar atsevišķu pašvaldības akceptu, atbilstoši standartu prasībām garākas nobrauktuves. |
| 9 | Projektējamie brauktuves minimālie segas konstrukcijas parametri (parametri precizējami un ja nepieciešams palielināmi) | 1.Šķembu mastikas asfalts SMA11, (AADTj, pievestā >3500, S-I), h=4cm; 2.Karstā asfalta saistes kārta AC16 base/bin, (AADTj, smagie 501-1000, S-III), h=5cm; 3. Karstā asfalta apakškārta AC22 base/bin, (AADTj, smagie 501-1000, S-III), h=7cm; 4.Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AADTj, smagie >500, N-I), h=14cm; 5.Pamata nesošās apakškārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56 vai 0/63ps, (AADTj, smagie >500, N-II, h=20cm; 6.Salizturīgā kārta ar paredzēto nestspēju ≥60Mpa, h≥30cm 7.Uzbēruma grunts, pastiprinātā zemes klātne vai esošā grunts ar Evmin=45Mpa. |
| 10 | Projektējamie minimālie ietves/veloceliņa segumu parametri | 1.“Mozaīkas tipa” (raksts no divām krāsām sarkans/pelēks, attiecībā 1/1), betona bruģakmens, h=6cm; veloceliņa joslai asfaltbetons 4 cm; 2.Sīkšķembas (3-7mm), h=5cm; 3.Pamata nesošās kārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45 (AADTj, smagie <100, NIV), h=15cm; 4.Salizturīgā kārta ar paredzēto nestspēju ≥60Mpa, h≥30cm; 5.Uzbēruma grunts, pastiprinātā zemes klātne vai esošā grunts ar Evmin=45Mpa. |
| 11 | Projektētās nomales parametri | Platums vismaz 1,5m no nesaistīta minerālmateriālu maisījuma 0/16 vai 0/32, NIII klase. Nomale izbūvējama “Rimi” un Ledus ielas pusē. |
| 12 | Projektētais apvienotā gājēju veloceliņa platums | Daugavas pusē posmā no Vienības ielas līdz esošam gājēju luksoforam blakus brauktuvei jāparedz kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš ar minimālo platumu 2.5m un sānu sadalošo joslu 0.5m. No brauktuves jāatdala ar augsto betona apmali. Kopējais platums 3m. |
| 13 | Projektējamais apjoms ietvei/veloceliņam | ~695m, novietojums un bruģa tips kā iepriekš izbūvētā Vienības un Neretas ielas krustojumā. Nepieciešamības gadījumā augstā uzbēruma zonās un tur, kur nepieciešams, paredzēt pakāpien veidā zemes klātnes paplašināšanu, atbilstoši zemes klātnes standarta nosacījumiem. Ārējā malā pie augstā uzbēruma jāparedz gājēju norobežojošā barjera. Ielu krustojumos un dzīvojamo māju piebraucamo ceļu pieslēgumos paredzēt gājēju ietves līmeņa izlīdzināšanu ar ielas brauktuves atzīmi, neveidojot šķērsli, lai nodrošinātu netraucētu pārvietošanos ratiņ krēslos un ar bērnu ratiņiem. Pielietot taktilo bruģi. |
| 14 | Projektējamais apjoms un nosacījumi apgaismojumam | ~695m veloceliņa un ielas izgaismošanai. Paredzēt vara kabeļus (alumīnija nav pieļaujams izmantot). Gaismas ķermeņus paredzēt no LED paneļiem visā garumā (arī gājēju pārejas izgaismošanai). Nepieciešamības gadījumā apgaismojuma balstu izvietošanai izbūvēt bermas nogāzē. Balstu izvietošana ietves/veloceliņa zonā nav pieļaujama. Pie apgaismojuma stabiem paredzēt iespēju svētku apgaismojuma pieslēgšanai (nodrošināt ar attiecīgas mitruma u.c. aizsardzības drošām pieslēgumu vietām). Risinājumu iepriekš saskaņot ar pasūtītāju. Apgaismojuma pieslēgumu paredzēt pie esošās apgaismojuma līnijas vai izveidot jaunu elektroapgādes pieslēgumu. Pielietot oktagonāla šķērsgriezuma koniskus tērauda cinkotus balstus ar atloku stiprināšanai uz pamata, krāsotus ar pulverkrāsu (tonis RAL 2001). Balsti novietojami virs dzezbetona pamatiem un stiprināmi pie dzezbetona pamatiem ar enkurbultām. Balstu tērauda konsolēm pielietojama tāds pat virsmas pārklājums kā pašiem balstiem. Balstiem un konsolēm jābūt ar ne mazāk kā desmit gadu ražotāja garantiju (tai skaitā virsmas pārklājumam). Balstu augstums 8.0m (bez konsoles). Attālums starp balstiem pēc aprēķina. Konsoles L veida h=2m, l=1,5m; Prasības projektēšanai: Projektēšanas gaitā, ievērojot LVS CEN/TR 13201-1:2015 "Ceļu apgaisme. 1.daļa: Vadlīnijas apgaismes klases izvēlei"), jāveic satiksmes maršruta kategorijai atbilstošas apgaismojuma klases izvēle un jāaprēķina maksimālais energoefektivitātes rādītājs atbilstoši MK noteikumu Nr.353 sadaļā Nr.7.2. ZPI prasības un kritēriji ielu apgaismojuma projektam, punktā Nr.1.”MAKSIMĀLAIS ENERGOEFEKTIVITĀTES RĀDĪTĀJS” norādītajam. Gaismekļu izstrādājumu minimālās prasības: Gaismekļi jāpiegādā lietošanai gatavu moduļu veidā kopā ar korpusu, tajos ietilpstošo aprīkojumu, tostarp gaismas armatūru (gaismas ķermeņiem, optiskajiem elementiem, korpusā iebūvētām pārsprieguma aizsardzības, Gaismekļa vadības un kontroles iekārtām u.c.) un stiprinājumiem. Gaismekļu ražošanas un kvalitātes vadības procesiem jābūt sertificētiem atbilstoši ISO9001 un ISO14001 vai ekvivalentiem standartiem, ko veikusi akreditēta sertifikācijas iestāde. Gaismekļiem ir jābūt ar ENEC marķējumu, kuru izsniegusi akreditēta (ISO 17025 sertifikāts vai ekvivalents) atbilstības novērtēšanas iestāde. ENEC sertifikātā ir jābūt norādei par atbilstību sekojošiem standartiem: EN 62031:2008; EN 62471:2006; EN 60598-1:2008; EN 60598-2-3:2002+A1:2011. Gaismekļiem vai to atsevišķiem elementiem (ja gaismeklis neveido vienoto rūpnieciski izgatavoto produktu) jābūt ar CE marķējumu, kuru izsniegusi akreditēta (ISO 17025 sertifikāts vai ekvivalents) atbilstības novērtēšanas iestāde. CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei par gaismekļu atbilstību ES direktīvai Nr.2004/108/EK (elektromagnētiskā savietojamība), ES direktīvai Nr.2006/95/EK (Zemsprieguma direktīva), ES direktīvai 2011/65/ES (RoHS direktīva) un vismaz šādiem Latvijas standartiem: LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011; LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009; LVS EN 61547:2010; LVS EN 55015:2013; LVS EN 61000-3-2:2015; LVS EN 61000-3-3:2013; LVS EN 61347-2-13:2007. Gaismekļiem jābūt paredzētiem ekspluatācijai pie ārējā gaisa temperatūras diapazona ne mazāk kā no –40°C līdz +50°C un relatīvā mitruma līdz 95%, tieša saules starojuma un nokrišņu ietekmē. Gaismekļiem un vadībai jābūt ar ne mazāk kā 10 gadu ražotāja apstiprinātu ekspluatācijas garantiju; aprīkotam ar pārsprieguma aizsardzības iekārtu līdz 10kv; aprīkotam ar I (pirmo) izolācijas klasi; ar ražotāja apliecināto kalpošanas laiku (balstoties uz TM-21 testu) ne mazāku kā 140 000 darba stundas, pie nosacījuma, ka plūsmas kritums nepārsniedz 20% un šo rādītāju sasniedz 90% no gaismekļu (LM80B10) ar apkārtējās vides temperatūru Ta=25°C; ar iespēju veikt dimmēšanas funkciju izmantojot 1-10V dimmēšans protokolu; ar ne vairāk kā 0 cd gaismas izstarojumu virs 90° no apgaismojamās virsmas (ne zemāk kā G2 klase esošajam vai jaunizveidotajam ceļa profilam); aprīkotiem ar lieta alumīnija (Al) korpusu, kurā vara (Cu) sastāvs nav lielāks kā 4%; ar gaismas/jaudas efektivitāti ne mazāku kā 110 lm/W pilnībā nokomplektētam gaismeklim; ar aizsardzības klasi ne mazāku kā IP66; ar triecienizturības klasi ne mazāku kā IK08; ar darba temperatūras diapazonu ne mazāk kā -40°C līdz +50°C; ar jaudas faktora (cos φ) vērtību ne mazāku kā 0,95 pie noslodzes 100%; ar krāsu atveidošanas indeksu (CRI) ne mazāku kā 70; ar pārsprieguma (zibens) aizsardzību ne mazāku kā 10kV; ar izstarotās gaismas krāsu temperatūru 4000K +/-300K (izņemot apgaismotas gājēju pārejas); ar izstarotās gaismas krāsu temperatūru 5700K +/-500K tikai apgaismotām gājēju pārejām, kur apgaismojumam tiek izmantoti ne vairāk kā 2 gaismekļi. Gaismekļiem jānodrošina sekojoši dokumenti vai norādījumi, kurus izsniedzis ražotājs vai sertifikācijas iestāde: Apgaismes iekārtu izjaukšanas norādījumus; norādījumus lampu nomaiņai un norādījumus, kuras lampas var izmantot apgaismes iekārtās, nesamazinot norādīto energoefektivitāti; norādījumus, kā lietot un uzturēt apgaismes vadības ierīces; norādījumus vadības ierīcēm, kas reaģē uz dienasgaismu, kā tās atkārtoti kalibrēt un regulēt; norādījumus laika relejiem, kā regulēt izslēgšanas laiku, un ieteikumus, kā to labāk darīt, lai nodrošinātu vizuālās vajadzības bez pārmērīgas enerģijas patēriņa palielināšanas; Montāžas instrukciju katram modelim; apliecinājums, kurā iekļauta informācija par gaismekļu tehniskajiem rādītājiem, kā arī globālā tīmekļa saite uz vietni, kur specifikācijas publicētas; akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts elektromagnētiskās savietojamības novērtējuma (EMC) testa pārskats; akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļa trieciena tests (shock test), saskaņā ar standartu EN 60068-2-27; akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļa vibrācijas tests (Vibration test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-6; LM-79-08 testa protokoli katram gaismekļa modelim; TM-21 testa protokoli katram gaismekļa modelim uz konkrēto gaismekļa jaudu. Apgaismojuma sistēmas vadība: Apgaismojuma vadības sistēmai ir jānodrošina attālināta apgaismojuma vadība, ievērojot šādas prasības: Sistēmai jānodrošina pilsētas apgaismojuma attālinātu ieslēgšanu un izslēgšanu jebkurā brīdī manuāli, kā arī definējot noteiktu laiku vai citus parametrus automātiskā režīmā; Sistēmai jānodrošina iespēja saņemt operatīvu informāciju par bojājumiem pilsētas apgaismojuma līnijās, kā arī nesankcionētu elektrības zādzību Jānodrošina iespēju apgaismojuma režīmu kontroli un vadību veikt tiešsaistes (on-line) režīmā no jebkuras vietas, kur ir pieejams internets; Gaismekļiem ir jābūt aprīkotiem ar vadības un kontroles ierīcēm, kas ļauj kontrolēt katru laternu atsevišķi, to ieslēdzot, izslēdzot vai mainot tās gaismas intensitāti Apgaismojuma sistēmas uzstādīšana, ieregulēšana: Būvuzņēmējam jānodrošina, lai apgaismojuma sistēmas un vadības iekārtas darbojas pareizi un neizmanto vairāk enerģijas, nekā tas ir nepieciešams. Vadības ierīces, kas reaģē uz dienas gaismu, jākalibrē tā, lai tās izslēdz apgaismojumu, kad dienasgaisma ir pietiekama. Laika relejiem iestata atbilstošus izslēgšanās laikus, lai nodrošinātu vizuālās vajadzības bez pārmērīgas enerģijas patēriņa palielināšanas. Ja pēc sistēmas nodošanas ekspluatācijā apgaismes vadības ierīces šķietami neatbilst iepriekšminētajām prasībām, būvuzņēmējs noregulē un/vai atkārtoti kalibrē vadības ierīces, lai tās atbilstu. 2. Būvuzņēmējs nodrošina, lai apgaismojuma aprīkojums (tostarp gaismekļi, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces) tiktu uzstādīts tieši tā, kā norādīts sākotnējā projektā. 3. Būvuzņēmējs veic atbilstošus apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies jaunas vai renovētas apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas laikā. Visi izlietotie gaismekļi, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces jāsašķiro un jānosūta reģenerēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība". |
| 15 | Projektējamais apjoms gājēju pārejām | 1 gab., atjaunojot arī brauktuves seguma virskārtu, nomales, marķējumu, nepieciešamības gadījumā arī barjeras un ceļa zīmes. |
| 16 | Projektējamais apjoms un nosacījumi luksoforiem | 16.1. Projektējamais apjoms – 1 (viens) luksofora komplekts (ietverot apakšzemes un virszemes komunikācijas, balstus un status, ja konstrukcijas un komunikācijas ir neapmierinošā fiziskā un vizuālā stāvoklī un nenodrošina kalpošanas laiku 20 gadi). 16.2. PATĒRĒTĀ JAUDA Ja pasūtītājs uzstāda jaunus vai modernizē tehnoloģiski novecojušus satiksmes signālus, signālu moduļu patērētā jauda nepārsniedz zemāk norādītās vērtības. Moduļa tips Ekspluatācijas jauda (25 oC temperatūrā) 300 mm sarkans aplis 10 200 mm sarkans aplis 8 300 mm dzeltens aplis 10 200 mm dzeltens aplis 8 300 mm zaļš aplis 12 200 mm zaļš aplis 9 Tabulā iepriekš norādītās jaudas prasības attiecas uz atsevišķu moduli, nevis visu luksoforu. Šīs vērtības ietver lampas padeves ķēdes enerģijas patēriņu. 16.3. IEPAKOJUMS Ja satiksmes signālu iepakojumam izmanto kartona kastes, tās izgatavo vismaz no 80% pēc izlietošanas otrreiz pārstrādāta materiāla. |
| 17 | Projektējamais apjoms slēgtai ūdens novadīšanai | ~695m – visa projektējamā posma garumā, nodrošināt ūdens novadi ar gūlijām no vienas braukšanas joslas, izbūvējot izcelto bortakmeni gar veloceliņu. |
| 18 | Satiksmes organizācija un aprīkojums | Auto transporta metāla drošības barjeras atbilstoši normatīvo aktu prasībām, atkarībā no uzbērumu augstuma. Gājēju barjeras/velosipēdistu barjeras atbilstoši drošības prasībām. Gājēju/velosipēdistu barjeras paredzēt no cinkotām tērauda caurulēm. Barjeru balstu šķ.griez 60,3/3 attālums starp balstiem 2000, H=1600 (ieskaitot iebetonējamo daļu). Rūpnieciski krāsoti ar pulverkrāsu (RAL 9006). Barjeru garenelements ovālas formas šķ. griez 60,3/3. Rūpnieciski krāsoti ar pulverkrāsu (RAL 2002). Barjeru konstrukcijām jābūt ar ne mazāk kā desmit gadu ražotāja garantiju (tai skaitā virsmas pārklājumam). Barjeru konstruktīvais izskats pielikumā. Barjeru elementi savstarpēji sastiprināmi ar cinkotām bultskrūvēm M16 (metināšana nav pieļaujama). Ceļa zīmes paredzamas II grupas izmēra ar mikroprizmatisko virsmu uz cinkotiem metāla balstiem ar betonētu pamatni atbilstoši normatīvo aktu prasībām un pašvaldības norādījumiem. Balstu izvietošana ietves/veloceliņa zonā nav pieļaujama. Horizontālos apzīmējumus uzklāt no termoplasta. |
| 19 | Projektējamais apjoms pārējo inženierkomunikāciju pārbūvei un aizsardzībai | 1 komplekts (saskaņā ar institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, normatīvajiem aktiem un ielas izbūves risinājumiem). |
| 20 | Projektējamais apjoms Kļavu ielas satiksmes pārvadam | 1 komplekts: ~55m garš pārvads. Ziņas par esošo būvi: Esošais pārvads būvēts 1965.gadā. Projektu 1964.gadā izstrādājis “Latdorautoprojekt” (projekta materiāli glabājas AS “Ceļuprojekts” arhīvā). Pārvads projektēts slodzēm N30 un NK80. Laiduma konstrukcija veidota no tipveida projekta 56.izlaiduma dzelzsbetona T-veida sijām bez diafragmām. Malējos laidumos 6 sijas ar garumu 14,06m, centrālajā laidumā 6 sijas ar garumu 16,76m. Pārvada šķērsojuma leņķis ~42°. Galabalsts Daugavas pusē balstīts uz statiem (4 gab.; šķērsgriezuma izmērs 0,80x0,92m), kas apakšgalā apvienoti ar režģogu/masīvo pamatu. Galabalsts Neretas pusē veidots kā masīvais pamats, kas balstīts uz uzbēruma grunts. Starpbalsti veidoti kā stati (6 gab., pa vienam zem katras sijas; šķērsgriezuma izmērs 0,35x0,45m; iepriekš izgatavoti), kas augšpusē apvienoti ar monolīti betonētu uzkalu, bet apakšā apvienoti ar monolīti betonētu režģogu/masīvo pamatu. Atbilstoši projektam pārejas plātnes nav izbūvētas. Nogāzes nostiprinājums zem pārvada veidots no saliekamām betona plātnēm. Pārvada pieeju nogāzēs izbūvētas betona kāpnes bez margām. 1988.gadā izstrādāts un vēlāk īstenots pārvada kapitālā remonta projekts (projekta materiāli glabājas AS “Ceļuprojekts” arhīvā). Projekta ietvaros veikts laiduma siju un brauktuves remonts, nomainītas balstīklas un ietvju saliekamie bloki. Pārvadam veikti periodiskās uzturēšanas darbi. Ņemot vērā pārvada mazo augstuma gabarītu, tajā vairākkārt ietriekušies transportlīdzekļi, kuri ne vien sabojājuši malām tuvāko siju betona konstrukciju, bet arī pārrāvuši siju nesošo stiegrojumu. Veicamo darbu mērķis: Izstrādāt un realizēt pārvada pārbūves būvprojektu, kura rezultātā tiktu nodrošināta pārvada nestspēja atbilstoši Eirokoda satiksmes slodzēm ar slodzi regulējošo koeficientu vismaz α=0,8, tiktu saremontētas vai nomainītas bojātās konstrukcijas, tiktu novērsta strauja pārvada konstrukciju nolietošanās un tiktu nodrošināta droša un ērta transporta un gājēju satiksme pār pārvadu. Minimālās Pasūtītāja prasības un nosacījumi, kuras jāizpilda ievērtējot normatīvo aktu prasības: Pārvada brauktuves gabarīts – atbilstoši pieeju brauktuves gabarītam. Pārvada labajā pusē (skatoties virzienā uz Daugavu) paredzēt apvienoto gājēju/velosipēdistu ietvi ar minimālo brīvtelpas platumu 2,50m (neieskaitot drošības barjerām paredzētās zonas). Paredzēt tādus ūdens atvades risinājumus, kas novērš negatīvu (piem., izskalojumi) lietus ūdens ietekmi uz pārvada konstrukcijām un tiešu nokļūšanu uz Kļavu ielas brauktuves un ietvēm. Paredzēt izbūvēt kāpnes nokļūšanai uz un no pārvada. Paredzēt iespēju nākotnē izbūvēt inženiertehniskās komunikācijas (vismaz 2 komunikāciju kanāli). Nodrošināt augstuma gabarītu zem pārvada vismaz 4,70m. Nodrošināt zem satiksmes pārvada esošās visas Kļavu ielas būvdarbu laikā skartās teritorijas ietvju, brauktuves seguma, bortakmeņu, kā arī traucējošo inženierkomunikāciju atjaunošanu. Nepieciešamības gadījumā veikt satiksmes plūsmas regulēšanu ar luksoforiem un cilvēkresursiem nepārtrauktas satiksmes plūsmas nodrošināšanai, kā arī nodrošināt gājēju un velosipēdistu kustību. Projekta izstrādē izmantojamie standarti un rokasgrāmatas: LVS EN 1990 līdz LVS EN 1998 un to atbilstošu apakšstandarti; LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: Autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”; “Tiltu drošības barjeras 2017 (projektēšanas un būvniecības vadlīnijas)” “Tilta klāja hidroizolācija un segums 2017 (projektēšanas un būvniecības vadlīnijas)”; Rokasgrāmata “Tiltu specifikācijas 2005”; 02.10.2001. MK noteikumi Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Veicamo darbu vispārīgs apraksts: Esošo konstrukciju demontāža – Laiduma konstrukcija un ar to saistītais tilta aprīkojums (balstīklas, margas, barjeras, deformācijas šuves). Kāpnes pārvada pieeju nogāzēs nokļūšanai uz un no pārvada. Esošo konstrukciju remonts un pastiprināšana – Galabalsti un starpbalsti (nepieciešamības gadījumā jāparedz balstu pastiprināšana vai statu nomaiņa). Konusu nostiprinājums (nepieciešamības gadījumā jāparedz konusa nostiprinājuma plākšņu nomaiņa un konusa uzbēruma atjaunošana). Dzelzsbetona konstrukciju remontā jāparedz bojāto virsmu atkalšana un attīrīšana ar augstspiediena smilšu strūklu, korodējušā stiegrojuma attīrīšana un pārklāšana ar pretkorozijas pārklājumu, betona virsmas atjaunošana ar remontjavu, remontētās betona virsmas pārklāšana ar tonētu pārklājumu (nepieciešamības gadījumā – tonētu pretkarbonizācijas vai hidrofobizējošu pārklājumu). Dzelzbetona konstrukciju plaisas jāaizpilda. Tērauda konstrukciju remontā jāparedz korodējušo tērauda virsmu attīrīšana un krāsošana ar mērķi apturēt korozijas procesus. Visas netīrās konstrukcijas jānotīra un nepieciešamības gadījumā jāveic to remonts. Vietās, kur tas nepieciešams, jāveic betona konstrukciju krāsošana ar tonējošu pārklājumu, lai novērstu atšķirīgas krāsas laukumus uz vienas virsmas, kas rodas, piemēram, no betona virsmu remontēšanas ar remontsastāvu. Jaunu konstrukciju izbūve: Laiduma konstrukcija (t.sk., brauktuve, ietve u.c.). Ūdens atvades sistēma (t.sk., zemsegas un virsmas ūdeņu atvade, ūdens teknes tilta pieejās). Deformācijas šuves. Drošības barjeras uz pārvada (ņemot vērā pārejas posmu garumus pārvada pieejās) un gar starpbalstiem zem pārvada. Gājēju margas (virsmas apdari skat. 18.p.) uz pārvada un pieejās izbūvētajām kāpnēm. Kāpnes pārvada pieeju nogāzēs nokļūšanai uz un no pārvada. Pārvada pieeju uzbēruma paplašināšana, ņemot vērā brauktuves un apvienotās gājēju/velosipēdistu ietves platumu. Pēc remontdarbu pabeigšanas jāsakārto skartā teritorija, zaļajā zonā jāatjauno zālājs. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā: Satiksmi būvdarbu laikā organizēt pa apbraucamo ceļu posmā: Vienības iela, Vienības/Kļavu/Ledus ielas rotācijas aplis, Ledus iela. Būvdarbu laikā veikt visus apbraucamā ceļa (arī Vienības un Kļavu ielas krustojuma pie “Rimi”) uzturēšanas darbus. Nepieciešamības gadījumā veikt ielu un krustojumu horizontālā un vertikālā plānojuma korekcijas un paplašinājumu izbūvi, lai tiktu nodrošināta arī tranzīta satiksmes un kravas auto ar puspiekabi plūsma. Nepieciešamības gadījumā veikt satiksmes plūsmas regulēšanu ar luksoforiem un cilvēkresursiem nepārtrauktas satiksmes plūsmas nodrošināšanai, kā arī nodrošināt gājēju un velosipēdistu kustību. Pēc satiksmes pārvada atjaunošanas darbu pabeigšanas veikt apbraucamā ceļa sakārtošanu un atjaunošanu (ieskaitot ielu un ietvju seguma, bortakmeņu, marķējuma atjaunošanu un aku lūku vāku, gūliju regulēšanu u.c. darbus), nodrošinot ne sliktāku tā stāvokli, kā pirms pārvada slēgšanas un apvedceļa izmantošanas uzsākšanas. Vai satiksmi būvdarbu laikā organizēt pa pagaidu satiksmes pārvadu, nodrošinot nepieciešamos būvdarbus, uzturēšanu un nepārtrauktu 2 joslu satiksmes plūsmas organizāciju. Veikt saskaņošanu ar pieguļošo zemju īpašniekiem un inženierkomunikāciju turētājiem. Pēc darbu veikšanas nodrošināt skartās teritorijas sakārtošanu. |
| 21 | Topogrāfiskā plāna sastādīšanas apjoms | Pasūtītājs nodrošina projektēšanas uzsākšanai saskaņotu topogrāfisko plānu. Ja projektēšanas laikā un projekta nodošanai nepieciešama papildus topogrāfija un uzmērījumi - to sagatavo izpildītājs par saviem līdzekļiem. Jāveic nepieciešamie izpētes un uzmērīšanas darbi ne mazākā apjomā kā noteikts MK noteikumos, projektēšanas standartos un atbilstoši projekta specifikai un tehnisko noteikumu izsniedzēju prasībām. |
| 22 | Ģeotehniskās izpētes apjoms | Vismaz 4 urbumi 3m dziļumā uz esošās brauktuves. Vismaz 2 grunts lauka pārbaudes (piem., dinamiskā vai statiskās zondēšanas testi) brauktuvē, nodrošinot datu iegūšanu visa uzbēruma biezumā (viens grunts lauka pārbaudes punkts starp tiltu un satiksmes pārvadu, otrs punkts – starp pārvadu un gājēju pāreju). Vismaz 4 urbumi 4m dziļumā nogāzē veloceliņa projektēšanai. Ja ir nepieciešams, izpildītājs veic papildus ģeotehnisko izpēti. Ģeotehniskās izpētes darbu ietvaros jāveic laboratoriskās pārbaudes un citi testi tādā apjomā, kas nodrošina instrumentāli pamatotu grunts parametru iegūšanu atbilstoši spēkā esošiem stadartiem. Ģeotehniskās izpētes darbi jāveic atbilstoši LVS EN 1997-2 „7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 2.daļa: Būvpamatnes izpēte un pārbaudes” , , LVS 190-5:2011 „Ceļu projektēšanas noteikumi 5.daļa: Zemes klātne”, LR MK noteikumi Nr.334 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"”, LR MK noteikumi Nr.265 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 "Ģeotehniskā. projektēšana"”prasībām Vietās, kur paredzēts izbūvēt inženierkomunikācijas paredzēt ģeotehnisko izpēti atbilstoši iepriekšminēto normatīvo aktu prasībām. |
| 23 | Labiekārtojuma apjoms | Izbūvējamās ielas un ietves zonās un būvdarbu veikšanas zonās izbūvēt augu zemi 15cm biezumā, apsējot ar zāļu sēklām. Nepieciešamības gadījumā izmantot ģeosintētiskos materiālus nogāžu nostiprināšanai un stabilitātes nodrošināšanai. |
| 24 | Darbu organizācijas risinājumi | Jāizstrādā Darbu organizācijas projekts ar satiksmes organizācijas risinājumiem būvdarbu laikā. Jāveic tā saskaņošana. |
| 25 | Projekta saskaņošanas nosacījumi | Jāsaskaņo projekts ar visām ieinteresētām institūcijām, kas izsniegušas tehniskos noteikumus, kā arī ar zemes īpašniekiem, ja projekta risinājumi skar privātus zemes īpašumus. Pirms labiekārtojuma risinājumu, satiksmes organizācijas līdzekļu un apgaismojuma projektēšanas darbu pabeigšanas saskaņot risinājumus, izstrādājumus, vizuālo noformējumu ar Pasūtītāju (Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamentu un pilsētas Galveno arhitektu). |
| 26 | Būvprojekta ekspertīze | Izpildītājs nodrošina ekspertīzes veikšanai nepieciešamo saskaņotā projekta eksemplāru skaitu nodošanai ekspertam. Pirms būvdarbu uzsākšanas nodrošina visa būvprojekta sadaļu pozitīvu ekspertīzes slēdzienu. |
| 27 | Vispārīgi norādījumi | Projektētājam un būvuzņēmējam ir pienākums izstrādāt projektu un veikt būvdarbus atbilstoši labas projektēšanas un būvniecības prakses nosacījumiem. Tas nozīmē veikt visus projektēšanas un būvniecības darbus (arī tos, kas nav minēti darba uzdevumā, bet to prasa tehnisko noteikumu izsniedzēji un kas nepieciešami būves ilgmūžības nodrošināšanai), kas veido vizuāli pabeigtu un sakārtotu ielas posmu, kurš ir izbūvēts ar ceļa segas ilgmūžības nodrošināšanu vismaz 20 gadu kalpošanas periodam un par kuru būvuzņēmējs var uzņemties garantiju vismaz 5 gadu kalpošanas periodam. Projektētājam un būvuzņēmējam ir jāizstrādā arī metodiskie norādījumi ielas un ar to saistīto inženierkomunikāciju un satiksmes pārvada apsekošanai, uzturēšanai un izmantošanai 20 gadu periodam pēc būvdarbu garantijas beigām (kopā 25 gadu periodam). Izpildītājs sagatavo apsekošanas atskaiti un izvērtējumu par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā. Sadalīt izmaksas un būvdarbu apjomus attiecināmās un neattiecināmās, atbilstoši MK noteikumiem Nr.587. Nepieciešamos tehniskos noteikumus pieprasa un saņem Izpildītājs, pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegtu pilnvarojumu, ja tādi nav saņemti vai nepieciešams tos aktualizēt, pagarināt. Ceļa segas aprēķinam pielietot pieņemamāko metodiku. Projektēt satiksmes organizāciju - ielu, ceļu uzturēšanu pārbūves darbu veikšanas laikā. Iesniegt detalizētu satiksmes organizācijas shēmu visam būvniecības periodam. Ja satiksmi vai sabiedrisko transportu paredzēts novirzīt pa citām ielām, būvdarbu tāmē jāparedz papildus izdevumu aprēķini. Šādā gadījumā projekts jāsaskaņo ar sabiedrisko pārvadājumu sniedzēju institūciju. Būvdarbu izmaksās jāiekļauj apbraucamo ielu, ceļu būvniecības, nojaukšanas un uzturēšanas izmaksas būvdarbu laikā. Būvprojekts noformējams atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām u.c. normatīviem aktiem. |
| 28 | Nododamās projekta dokumentācijas apjoms | 28.1. Būvprojekts minimālā sastāvā nododams pasūtītājam - 5 drukātos eksemplāros un ierakstītu visu dokumentāciju datu nesējā vienā eksemplārā (kompaktdiskā), noformējuma specifikācija uzrādīta zemāk (28.4.punkts). 28.2. Saskaņots būvprojekts ekspertīzes veikšanai pasūtītājam nododams 3 drukātos eksemplāros un ierakstītu visu dokumentāciju datu nesējā vienā eksemplārā (kompaktdiskā), noformējuma specifikācija uzrādīta zemāk (28.4.punkts). 28.3. Būvprojekts pasūtītājam saskaņošanai būvvaldē iesniedzams 7 drukātos eksemplāros un ierakstītu visu dokumentāciju datu nesējā vienā eksemplārā (kompaktdiskā), noformējuma specifikācija uzrādīta zemāk (28.4.punkts). 28.4. Būvprojekts jāieraksta elektroniskā formātā 2 (divās) CD matricās, sadalījumam mapēs jāatbilst papīra formāta sējumiem, projekta izpildījumam jābūt oriģinālos formātos: Grafiskie materiāli - .dwg (versija līdz 2010.g), Vizuālie materiāli un foto - .jpeg, Teksta materiāli un aprēķini - .doc vai .xls, Darbu apjomi - .xls Visa būvprojekta kopiju jāieraksta atsevišķā mapē - .pdf formātā, kurā sadalījumam mapēs arī jāatbilst oriģinālā formāta mapju sadalījumam, Tāmes jāieraksta atsevišķās 2 (divās) CD matricās - .xls formātā, Noskenētiem un ierakstītiem jābūt saskaņojumiem uz visām rasējumu lapām. Darbu daudzumi, specifikācijas izstrādātas atbilstoši LR SM „Ceļu specifikācijas 2017”. Dokumenti sagatavoti atbilstoši MK 2005.gada 28. jūnija noteikumu Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”. Ja skaņojošās organizācijas un inženierkomunikāciju turētāji prasa papildus sējumus un eksemplārus – to nodrošina izpildītājs. |

# 4. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS NERETAS IELAS PĀRBŪVEI NO ZAĻĀS IELAS LĪDZ PILSĒTAS ROBEŽAI

Sagatavot ielas būvprojektu šādā apjomā, kas satur vismaz šādas sadaļas un šādus posmus:

| Nr. p. k. | Darbu veids | Paskaidrojums, piezīmes, detalizācija, parametri, apjoms, raksturojums, projekta sastāvs |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā un pilnā sastāvā. Projekta minimālajā sastāvā risinājumi pirmsprojekta stadijā jāsaskaņo ar Pasūtītāju, kas būs pamats būvprojekta tālākajai izstrādāšanai un būvatļaujas izsniegšanai. |
| 2 | CSDD audita stadijas | 3. (būvprojekta) |
| 3 | Projektēšanas robežas | Atbilstoši nolikumā pievienotajiem grafiskajiem materiāliem un aprakstiem. |
| 4 | Projektējamais braukšanas ātrums | 50km/h un 90km/h |
| 5 | Satiksmes intensitāte ar Dolomīta ielas izbūvi un ievērtējot jaunā Bebru ielas tilta izbūvi | Esošā satiksmes intensitāte 6264 a/24h (2017.g.) Prognozētā satiksmes intensitāte 9124 a/24h (2038.g.) Kravas transports 14.5%. |
| 6 | Projektējamais apjoms brauktuvei | ~ 960m. Paredzēt pilnu segas konstrukciju vai vietās, kur tas atbilstoši aprēķiniem ir iespējams, var pastiprināt esošo segas konstrukciju. ~125m Dolomīta ielai un ~35m nobrauktuvei uz paralēlo ceļu. ~65m Zīriņu ielai. Ņemt vērā, ka Neretas un Dolomīta ielas krustojumā iepriekš atradās satiksmes pārvads, kas ir demontēts. Dolomīta un Zīriņu ielas ir bijušas kā karjera tehnoloģiskie ceļi ar betona plātņu segumiem. Dolomīta ielas seguma parametrus projektēt intensitātei, kas nav zemāka par pamatceļa intensitāti, jo perspektīvā tiks izbūvēta Dolomīta iela, kas nodrošinās pilsētas apvedceļa funkcijas. |
| 7 | Projektētās brauktuves platums | Brauktuves platums 7.5m. |
| 8 | Projektējamais apjoms pieguļošajiem īpašumiem | Uz visiem ielai pieguļošajiem īpašumiem, kur ir šobrīd esošas nobrauktuves, jāparedz nobrauktuvju rekonstrukcija ar attiecīgām satiksmes slodzi uzņemošām segas konstrukcijām, pēc iespējas saglabājot esošo nobrauktuvju novietojumu un ja iespējams neveidot pieslēgumus pie pamatbrauktuves, nobrauktuvēm paredzot jaunas asfalta segas izbūvi. Būvdarbu robeža: ne tālāk kā līdz privātīpašumu zemes robežām vai ja nepieciešams, ar atsevišķu pašvaldības akceptu, atbilstoši standartu prasībām garākas nobrauktuves. |
| 9 | Projektējamie brauktuves minimālie segas konstrukcijas parametri (parametri precizējami un ja nepieciešams palielināmi) | Pilnā segas konstrukcija (Neretas ielai un Dolomīta ielai): 1.Šķembu mastikas asfalts SMA11, (AADTj, pievestā >3500, S-I), h=4cm; 2.Karstā asfalta saistes kārta AC16 base/bin, (AADTj, smagie 501-1000, S-III), h=6cm; 3. Karstā asfalta apakškārta AC22 base/bin, (AADTj, smagie 501-1000, S-III), h=8cm; 4.Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AADTj, smagie >500, N-I), h=15cm; 5.Pamata nesošās apakškārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56 vai 0/63ps, (AADTj, smagie >500, N-II, h=24cm; 6.Salizturīgā kārta ar paredzēto nestspēju ≥60Mpa, h≥40cm 7.Uzbēruma grunts, pastiprinātā zemes klātne vai esošā grunts ar Ev2min=45Mpa. Segas pastiprināšana(Neretas ielai): 1.Šķembu mastikas asfalts SMA11, (AADTj, pievestā >3500, S-I), h=4cm; 2.Karstā asfalta saistes kārta AC16 base/bin, (AADTj, smagie 501-1000, S-III), h=6cm; 3. Karstā asfalta apakškārta AC22 base/bin, (AADTj, smagie 501-1000, S-III), h=8cm; 4. Esošās segas pastiprināšana atbilstoši aprēķiniem. Ev2150Mpa. Pilnā segas konstrukcija pie apļa (Zīriņu ielai): 1.Šķembu mastikas asfalts SMA11, (AADTj, pievestā >3500, S-I), h=4cm; 2.Karstā asfalta apakškārta AC16 base/bin, (AADTj, smagie 501-1000, S-III), h=6cm; 3.Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AADTj, smagie >500, N-I), h=15cm; 4.Pamata nesošās apakškārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56 vai 0/63ps (AADTj, smagie >500, N-II, h=24cm; 5.Salizturīgā kārta ar paredzēto nestspēju ≥60Mpa, h≥40cm 6.Uzbēruma grunts, pastiprinātā zemes klātne vai esošā grunts ar Ev2min=45Mpa. Nobrauktuves segas konstrukcija: 1.Karstais asfalts AC11surf, (AADTj, pievestā ≤500, S-III), h=5cm; 2.Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AADTj, smagie ≤500 , N-III), h=10cm; 3.Pamata nesošās apakškārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56 vai 0/63ps, (AADTj, smagie ≤500, N-IV, h=16cm; 4.Salizturīgā kārta ar paredzēto nestspēju ≥60Mpa, h≥30cm 5.Uzbēruma grunts, pastiprinātā zemes klātne vai esošā grunts ar Ev2min=45Mpa. |
| 10 | Projektējamie minimālie ietves/veloceliņa segumu parametri | 1. Karstais asfalts AC11surf, (AADTj, pievestā ≤500, S-III), h=4cm; 3.Pamata nesošās kārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45 (AADTj, smagie <100, NIV), h=15cm; 4.Salizturīgā kārta ar paredzēto nestspēju ≥60Mpa, h≥30cm; 5.Uzbēruma grunts, pastiprinātā zemes klātne vai esošā grunts ar Evmin=45Mpa. |
| 11 | Projektētās nomales parametri gar brauktuvi un rotācijas apļa zariem | Platums vismaz 1,5m no nesaistīta minerālmateriālu maisījuma 0/16 vai 0/32, NIII klase. |
| 12 | Projektētās nomales parametri gar apvienoto gājēju/veloceliņu | Platums vismaz 0.5m no nesaistīta minerālmateriālu maisījuma 0/16 vai 0/32, NIII klase. |
| 13 | Projektētais apvienotā gājēju veloceliņa platums | Minimālais platums 2.5m. |
| 14 | Projektējamais apjoms un parametri rotācijas aplim | Rotācijas apļa ārējais rādiuss ne mazāks kā Brīvības un Neretas ielas krustojumā, R≥25m. Rotācijas apļa brauktuves platums ne mazāks kā Brīvības un Neretas ielas krustojumā ≥ 8m. Iekšējos un ārējos paplašinājumus izbūvēt no kalta granīta bruģakmens seguma (bruģakmens nedrīkst būt neregulāras, apaļas formas, bet jābūt kvadrātveida vai taisnstūrveida formai) betonā, kas kopā ar betonu nodrošina saķeri un novērš bruģakmens izraušanu pie kravas transporta slodzes. Rotācijas apļa zonā betona apmales paredzēt no granīta. Granīta apmales ir jāparedz visās apļa brauktuvju zonās - tur, kur ir paredzēta autotransporta satiksme un slodze (ietvēm nav jāparedz granīta bortakmeņi, bet, ja apmales nepieciešamas, tad ietvēm jāparedz no betona). Granīta apmalēm ir jāatbilst autotransporta slodžu noturības prasībām, ar attiecīgiem slīpumiem, noapaļotām vai nošļauptām malām un stūriem. Apmaļu dimensionālie parametri jānodrošina vismaz sekojoši 150mm x 300mm x 1000mm (atbilstoši standarta betona apmaļu parametriem). Materiālu pirms iegādes un nogādāšanas objektā saskaņot ar Pasūtītāju. Rotācijas apļa centrā paredzēt elektrības pievadu (5 KW). Segumu paredzēt 10 m diametrā šķelta granīta bruģa (100*100*100 pelēks) segumu; |
| 15 | Projektējamais apjoms ietvei/veloceliņam | Visā projektējamā posmā jāparedz gar vienu ielas pusi no brauktuves atdalīts kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš ar minimālo platumu 2.5m. Veloceliņš nedrīkst atrasties pie brauktuves. Veloceliņš jāparedz apkārt visam rotācijas aplim un arī gar Zīriņu un Dolomītu ielu. Nepieciešamības gadījumā paredzēt velo joslas marķējumu. Ielu krustojumos un dzīvojamo māju piebraucamo ceļu pieslēgumos paredzēt gājēju ietves līmeņa izlīdzināšanu ar ielas brauktuves atzīmi, neveidojot šķērsli, lai nodrošinātu netraucētu pārvietošanos ratiņ krēslos un ar bērnu ratiņiem. Ietves pārejām paredzēt taktilā bruģa segumu. |
| 16 | Projektējamais apjoms un nosacījumi labiekārtošanai un stāvlaukuma sakārtošanai | Izbūvējamās ielas un ietves zaļajās zonās izbūvēt augu zemi 15cm biezumā, apsējot ar zāli (sarkanā auzene 55%, ganību airene 22%, pļavas skarene 23%). Nepieciešamības gadījumā izmantot ģeosintētiskos materiālus nogāžu nostiprināšanai. Sagatavot apstādījumu plānu un risinājumus rotācijas aplī un tā zonā, atbilstoši izsniegtiem tehniskiem noteikumiem. Paredzēt vides dizaina objekta uzstādīšanu rotācijas apļa centrā (skatīt pielikumus). Esošajam asfaltbetona stāvlaukumam pie pilsētas robežas paredzēt stāvlaukuma sakārtošanu (konfigurācijas maiņu), lai ir saprotama satiksmes organizācija (koriģēt horizontālos un vertikālos parametrus), nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām seguma kvalitāti, nestspēju, nodrošināt vaļēju ūdens novadīšanu, paredzēt labiekārtojumu ar soliņiem un vizuāli pievilcīgu noformējumu, ar galdu, atkritumu urnu, informācijas stendu un velosipēdu statīviem (skat. pielikumā), atdalīt atpūtas zonu no stāvlaukuma zonas. Stāvlaukumam jāparedz pārplānošana, nodrošinot stāvlaukuma pārbūvi esošā seguma robežās, maksimāli izmantojot esošo ceļa klātni un segumu konstrukcijas robežas. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt papildus konstruktīvās kārtas vai esošo kārtu pārbūvi, lai tiktu nodrošināta normatīvo aktu prasībām nepieciešamā segumu nestspēja. Nodrošināt stāvvietas vismaz 6 vieglajiem auto un vismaz 2 kravas auto ar puspiekabi. Autotransporta zonā paredzēt asfaltbetona segumu (kravas transporta zonā pieļaujams izbūvēt dzelzsbetona segumus, iepriekš saspriegtu betona plātņu segumus vai bruģakmens segumus, kas nodrošina atbilstošu nestspēju, ilgmūžību, vieglu kopšanu un pievilcīgu izskatu arī pēc garantijas perioda beigām), gājēju celiņu un atpūtas zonās paredzēt betona bruģakmens segumus. Paredzēt vismaz: 5 velo turētājus, 1 komplektu ar galdu un soliņiem, divas atkritumu urnas, informācijas stendu, kurā iekļauta informācija par Jēkabpils pilsētu (skat. pielikumos). Zonās, kur paredzēts rekultivēt vecos segumus, kur tiks veikta koku un krūmu zāģēšana un sakopšana, ielu nekustamā īpašuma robežās paredzēt zālāja atjaunošanu atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām. Veloceliņa zonā, atbilstoši darba uzdevuma prasībām paredzēt asfaltbetona segumu. Projekta izstrādāšanas gaitā Pasūtītājam ir jāiesniedz piedāvājumi augstāk minēto prasību izpildei materiāliem, izstrādājumiem un pārplānošanai, par kuriem ir jāsaņem Pasūtītāja skaņojums tālāko darbu veikšanai. Materiāliem un izstrādājumiem ir jābūt vizuāli pievilcīgiem, funkcionāliem, vandāļu drošiem, jānodrošina ekspluatācija un jāpilda savas funkcijas visos laika apstākļos kā arī jānodrošina izstrādājumu ilgmūžība arī pēc garantijas termiņa beigām. Nepieciešamības gadījumā arhitektam veikt vizuālā noformējuma izstrādāšanu. Paredzēt pilona “Jēkabpils” pārcelšanu uz izbūves teritoriju, iekļaujot arī veco pamatu nojaukšanu un jaunu betona pamatu (analogu esošajiem) ierīkošanu; Paredzēt koka vairogu žoga uz dz/betona stabiem 150*150 vai cinkotiem un krāsotiem tērauda stabiem (60*80*3) ierīkošanu pretī zemes gabaliem Jēkaba ielā 133, 131, 129. atbilstoši Jēkabpils pilsētas apbūves noteikumiem. Dēļi skuju koka, ēvelēti no visām pusēm, biezums 44. Attālums starp stabiem 2 m. Koka detaļu krāsošanai izmantot fasādēm paredzētu krāsu uz ūdens bāzes. Koka detaļu sastiprināšanai izmantot tikai cinkotus tērauda stiprinājumus. |
| 17 | Projektējamais apjoms un nosacījumi esošo caurteku risinājumiem | Esošajām caurtekām pie pilsētas robežas veikt apsekošanu, hidroloģiskos aprēķinus un izpēti, noteikt caurteku stāvokli un to ilgmūžību. Paredzēt caurteku un to elementu risinājumus (renovācija, remonts, rekonstrukcija, pārbūve vai cits), kas nodrošina ilgmūžību vismaz 20 gadus. |
| 18 | Projektējamais apjoms un nosacījumi apgaismojumam | ~240m veloceliņa un ielas izgaismošanai no Zaļās ielas līdz rotācijas aplim. Visam rotācijas aplim un pa vienai lampai uz katra rotācijas apļa zara (Dolomīta un Zīriņu ielai). Apgaismojuma risinājumus, līnijas vadus u.c. projektēt, lai perspektīvā, nepieciešamības gadījumā var pieslēgt plānotās Dolomīta un Zīriņu ielas apgaismojumu. Apgaismojuma pieslēgumu paredzēt pie esošās apgaismojuma līnijas vai izveidot jaunu elektroapgādes pielsēgumu pie Mežaparka ielas TP-6469 transformatora punkta vai citur, atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. Paredzēt vara kabeļus (alumīnija nav pieļaujams izmantot). Gaismas ķermeņus paredzēt no LED paneļiem visā garumā (arī gājēju pārejas izgaismošanai). Nepieciešamības gadījumā apgaismojuma balstu izvietošanai izbūvēt bermas nogāzē. Balstu izvietošana ietves/veloceliņa zonā nav pieļaujama. Pie apgaismojuma stabiem paredzēt iespēju svētku apgaismojuma pieslēgšanai (nodrošināt ar attiecīgas mitruma u.c. aizsardzības drošām pieslēgumu vietām). Pielietot oktagonāla šķērsgriezuma koniskus tērauda cinkotus balstus ar atloku stiprināšanai uz pamata, krāsotus ar pulverkrāsu (tonis RAL 2002). Balsti novietojami virs dzezbetona pamatiem un stiprināmi pie dzezbetona pamatiem ar enkurbultām. Balstu tērauda konsolēm pielietojama tāds pat virsmas pārklājums kā pašiem balstiem.Balstiem un konsolēm jābūt ar ne mazāk kā desmit gadu ražotāja garantiju (tai skaitā virsmas pārklājumam). Balstu augstums 8.0m (bez konsolēm). Attālums starp balstiem pēc aprēķina. Konsoles L veida h=2m, l=1,5m. Prasības projektēšanai: Projektēšanas gaitā, ievērojot LVS CEN/TR 13201-1:2015 "Ceļu apgaisme. 1.daļa: Vadlīnijas apgaismes klases izvēlei"), jāveic satiksmes maršruta kategorijai atbilstošas apgaismojuma klases izvēle un jāaprēķina maksimālais energoefektivitātes rādītājs atbilstoši MK noteikumu Nr.353 sadaļā Nr.7.2. ZPI prasības un kritēriji ielu apgaismojuma projektam, punktā Nr.1.”MAKSIMĀLAIS ENERGOEFEKTIVITĀTES RĀDĪTĀJS” norādītajam. Gaismekļu izstrādājumu minimālās prasības: Gaismekļi jāpiegādā lietošanai gatavu moduļu veidā kopā ar korpusu, tajos ietilpstošo aprīkojumu, tostarp gaismas armatūru (gaismas ķermeņiem, optiskajiem elementiem, korpusā iebūvētām pārsprieguma aizsardzības, Gaismekļa vadības un kontroles iekārtām u.c.) un stiprinājumiem. Gaismekļu ražošanas un kvalitātes vadības procesiem jābūt sertificētiem atbilstoši ISO9001 un ISO14001 vai ekvivalentiem standartiem, ko veikusi akreditēta sertifikācijas iestāde. Gaismekļiem ir jābūt ar ENEC marķējumu, kuru izsniegusi akreditēta (ISO 17025 sertifikāts vai ekvivalents) atbilstības novērtēšanas iestāde. ENEC sertifikātā ir jābūt norādei par atbilstību sekojošiem standartiem: EN 62031:2008; EN 62471:2006; EN 60598-1:2008; EN 60598-2-3:2002+A1:2011. Gaismekļiem vai to atsevišķiem elementiem (ja gaismeklis neveido vienoto rūpnieciski izgatavoto produktu) jābūt ar CE marķējumu, kuru izsniegusi akreditēta (ISO 17025 sertifikāts vai ekvivalents) atbilstības novērtēšanas iestāde. CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei par gaismekļu atbilstību ES direktīvai Nr.2004/108/EK (elektromagnētiskā savietojamība), ES direktīvai Nr.2006/95/EK (Zemsprieguma direktīva), ES direktīvai 2011/65/ES (RoHS direktīva) un vismaz šādiem Latvijas standartiem: LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011; LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009; LVS EN 61547:2010; LVS EN 55015:2013; LVS EN 61000-3-2:2015; LVS EN 61000-3-3:2013; LVS EN 61347-2-13:2007. Gaismekļiem jābūt paredzētiem ekspluatācijai pie ārējā gaisa temperatūras diapazona ne mazāk kā no –40°C līdz +50°C un relatīvā mitruma līdz 95%, tieša saules starojuma un nokrišņu ietekmē. Gaismekļiem un vadībai jābūt ar ne mazāk kā 10 gadu ražotāja apstiprinātu ekspluatācijas garantiju; aprīkotam ar pārsprieguma aizsardzības iekārtu līdz 10kv; aprīkotam ar I (pirmo) izolācijas klasi; ar ražotāja apliecināto kalpošanas laiku (balstoties uz TM-21 testu) ne mazāku kā 140 000 darba stundas, pie nosacījuma, ka plūsmas kritums nepārsniedz 20% un šo rādītāju sasniedz 90% no gaismekļu (LM80B10) ar apkārtējās vides temperatūru Ta=25°C; ar iespēju veikt dimmēšanas funkciju izmantojot 1-10V dimmēšans protokolu; ar ne vairāk kā 0 cd gaismas izstarojumu virs 90° no apgaismojamās virsmas (ne zemāk kā G2 klase esošajam vai jaunizveidotajam ceļa profilam); aprīkotiem ar lieta alumīnija (Al) korpusu, kurā vara (Cu) sastāvs nav lielāks kā 4%; ar gaismas/jaudas efektivitāti ne mazāku kā 110 lm/W pilnībā nokomplektētam gaismeklim; ar aizsardzības klasi ne mazāku kā IP66; ar triecienizturības klasi ne mazāku kā IK08; ar darba temperatūras diapazonu ne mazāk kā -40°C līdz +50°C; ar jaudas faktora (cos φ) vērtību ne mazāku kā 0,95 pie noslodzes 100%; ar krāsu atveidošanas indeksu (CRI) ne mazāku kā 70; ar pārsprieguma (zibens) aizsardzību ne mazāku kā 10kV; ar izstarotās gaismas krāsu temperatūru 4000K +/-300K (izņemot apgaismotas gājēju pārejas); ar izstarotās gaismas krāsu temperatūru 5700K +/-500K tikai apgaismotām gājēju pārejām, kur apgaismojumam tiek izmantoti ne vairāk kā 2 gaismekļi. Gaismekļiem jānodrošina sekojoši dokumenti vai norādījumi, kurus izsniedzis ražotājs vai sertifikācijas iestāde: Apgaismes iekārtu izjaukšanas norādījumus; norādījumus lampu nomaiņai un norādījumus, kuras lampas var izmantot apgaismes iekārtās, nesamazinot norādīto energoefektivitāti; norādījumus, kā lietot un uzturēt apgaismes vadības ierīces; norādījumus vadības ierīcēm, kas reaģē uz dienasgaismu, kā tās atkārtoti kalibrēt un regulēt; norādījumus laika relejiem, kā regulēt izslēgšanas laiku, un ieteikumus, kā to labāk darīt, lai nodrošinātu vizuālās vajadzības bez pārmērīgas enerģijas patēriņa palielināšanas; Montāžas instrukciju katram modelim; apliecinājums, kurā iekļauta informācija par gaismekļu tehniskajiem rādītājiem, kā arī globālā tīmekļa saite uz vietni, kur specifikācijas publicētas; akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts elektromagnētiskās savietojamības novērtējuma (EMC) testa pārskats; akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļa trieciena tests (shock test), saskaņā ar standartu EN 60068-2-27; akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļa vibrācijas tests (Vibration test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-6; LM-79-08 testa protokoli katram gaismekļa modelim; TM-21 testa protokoli katram gaismekļa modelim uz konkrēto gaismekļa jaudu. Apgaismojuma sistēmas vadība: Apgaismojuma vadības sistēmai ir jānodrošina attālināta apgaismojuma vadība, ievērojot šādas prasības: Sistēmai jānodrošina pilsētas apgaismojuma attālinātu ieslēgšanu un izslēgšanu jebkurā brīdī manuāli, kā arī definējot noteiktu laiku vai citus parametrus automātiskā režīmā; Sistēmai jānodrošina iespēja saņemt operatīvu informāciju par bojājumiem pilsētas apgaismojuma līnijās, kā arī nesankcionētu elektrības zādzību Jānodrošina iespēju apgaismojuma režīmu kontroli un vadību veikt tiešsaistes (on-line) režīmā no jebkuras vietas, kur ir pieejams internets; Gaismekļiem ir jābūt aprīkotiem ar vadības un kontroles ierīcēm, kas ļauj kontrolēt katru laternu atsevišķi, to ieslēdzot, izslēdzot vai mainot tās gaismas intensitāti Apgaismojuma sistēmas uzstādīšana, ieregulēšana: Būvuzņēmējam jānodrošina, lai apgaismojuma sistēmas un vadības iekārtas darbojas pareizi un neizmanto vairāk enerģijas, nekā tas ir nepieciešams. Vadības ierīces, kas reaģē uz dienas gaismu, jākalibrē tā, lai tās izslēdz apgaismojumu, kad dienasgaisma ir pietiekama. Laika relejiem iestata atbilstošus izslēgšanās laikus, lai nodrošinātu vizuālās vajadzības bez pārmērīgas enerģijas patēriņa palielināšanas. Ja pēc sistēmas nodošanas ekspluatācijā apgaismes vadības ierīces šķietami neatbilst iepriekšminētajām prasībām, būvuzņēmējs noregulē un/vai atkārtoti kalibrē vadības ierīces, lai tās atbilstu. 2. Būvuzņēmējs nodrošina, lai apgaismojuma aprīkojums (tostarp gaismekļi, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces) tiktu uzstādīts tieši tā, kā norādīts sākotnējā projektā. 3. Būvuzņēmējs veic atbilstošus apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies jaunas vai renovētas apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas laikā. Visi izlietotie gaismekļi, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces jāsašķiro un jānosūta reģenerēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība". |
| 19 | Projektējamais apjoms gājēju pārejām | 4 gab, rotācijas aplī. Pielietot taktīlā bruģa segumu. |
| 20 | Projektējamais apjoms lietus ūdens novadīšanai | ~ 960m pamatceļam (ietverot rotācijas apli un tā zarus) paredzēt vaļēju ūdens novadīšanu pilsētas robežas virzienā uz esošo novadgrāvi. ~125m Dolomīta ielai un ~35m nobrauktuvei uz paralēlo ceļu paredzēt vaļēju ūdens novadīšanu pilsētas robežas virzienā. ~65m Zīriņu ielai paredzēt vaļēju ūdens novadīšanu pilsētas robežas virzienā. Posmā no Dolomīta ielas līdz pilsētas robežai (līdz valsts nozīmes ūdensnotekai “Pelīte”, ŪSIK kods 43126), paredzēt maksimāli dziļus ūdens novades grāvjus un ar tādiem parametriem, lai perspektīvā varētu pieslēgt no jauna izbūvējamās Dolomīta ielas ūdens novades risinājumus (grāvju sistēmu) un lai nebūtu jāpārbūvē Dolomīta ielas pieslēgums. Nepieciešamības gadījumā paredzēt elektronisko sakaru un elektroapgādes tīklu aizsardzību un pārbūvi. Nepieciešamības gadījumā uzstādīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, naftas atdalītājus u.c., atbilstoši normatīvo aktu prasībām un izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Posmā no Zaļās ielas līdz rotācijas aplim (nepieciešamības gadījumā, ja nevar izbūvēt vaļējo ūdens novadi) paredzēt slēgto ūdens novadi vai zemsegas drenāžu ar attiecīgiem ielas brauktuves parametriem un risinājumiem. |
| 21 | Satiksmes organizācija un aprīkojums | Auto transporta metāla drošības barjeras atbilstoši normatīvo aktu prasībām, atkarībā no uzbērumu augstuma un citiem parametriem. Gājēju barjeras/velosipēdistu barjeras atbilstoši drošības prasībām.Gājēju/velosipēdistu barjeras paredzēt no cinkotām tērauda caurulēm. Barjeru balstu šķ.griez 60,3/3 attālums starp balstiem 2000,H=1600 (ieskaitot iebetonējamo daļu). Rūpnieciski krāsoti ar pulverkrāsu (RAL 9006). Barjeru garenelements ovālas formas šķ. griez 60,3/3. Krāsoti ar pulverkrāsu (RAL 2002). Barjeru konstrukcijām jābūt ar ne mazāk kā desmit gadu ražotāja garantiju (tai skaitā virsmas pārklājumam). Barjeru konstruktīvais izskats pielikumā. Barjeru elementi savstarpēji sastiprināmi ar cinkotām bultskrūvēm M16 (metināšana nav pieļaujama). Ceļa zīmes paredzamas II grupas izmēra ar mikroprizmatisko virsmu uz cinkotiem metāla balstiem ar betonētu pamatni atbilstoši normatīvo aktu prasībām un pašvaldības norādījumiem. Balstu izvietošana ietves/veloceliņa zonā nav pieļaujama. Horizontālos apzīmējumus uzklāt no termoplasta. |
| 22 | Projektējamais apjoms pārējo inženierkomunikāciju pārbūvei un aizsardzībai | 1 komplekts (saskaņā ar institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem). Nepieciešamības gadījumā paredzēt elektronisko sakaru un elektroapgādes tīklu pārbūvi grāvju izbūves dēļ. |
| 23 | Topogrāfiskā plāna sastādīšanas apjoms | Pasūtītājs nodrošina projektēšanas uzsākšanai saskaņotu topogrāfisko plānu. Ja projektēšanas laikā un pie projekta nodošanas nepieciešama papildus topogrāfija un uzmērījumi - to sagatavo izpildītājs par saviem līdzekļiem. Jāveic nepieciešamie izpētes un uzmērīšanas darbi ne mazākā apjomā kā noteikts MK noteikumos, projektēšanas standartos un atbilstoši projekta specifikai un tehnisko noteikumu izsniedzēju prasībām. |
| 24 | Ģeotehniskās izpētes apjoms | Vismaz 11 urbumi 3m dziļumā uz esošās brauktuves un plānotās brauktuves vietā. Vismaz 2 urbumi 8m dziļumā uz esošām brauktuvēm un vismaz 3 urbumi 4m dziļumā grāvī (vai vismaz 2m zem grāvja teknes) pie pilsētas robežas esošo caurteku pārbūves gadījumā. Vismaz 6 grunts lauka pārbaudes (piem., dinamiskās vai statiskās zondēšanas testi) brauktuvē pirms un pēc rotācijas apļa, uz rotācijas apļa zariem un caurteku izbūves vietās. Ģeotehniskās izpētes darbu ietvaros jāveic laboratoriskās pārbaudes un citi testi tādā apjomā, kas nodrošina instrumentāli pamatotu grunts parametru iegūšanu atbilstoši spēkā esošiem stadartiem. Ģeotehniskās izpētes darbi jāveic atbilstoši LVS EN 1997-2 „7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 2.daļa: Būvpamatnes izpēte un pārbaudes”, LVS 190-5:2011 „Ceļu projektēšanas noteikumi 5.daļa: Zemes klātne”, LR MK noteikumi Nr.334 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"”, LR MK noteikumi Nr.265 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 "Ģeotehniskā. projektēšana"”prasībām. Vietās, kur paredzēts izbūvēt inženierkomunikācijas paredzēt ģeotehnisko izpēti atbilstoši iepriekšminēto normatīvo aktu prasībām. Plānojot un veicot izpētes darbus ņemt vērā, ka Neretas un Dolomīta ielas krustojumā iepriekš atradās satiksmes pārvads, kas ir demontēts. Dolomīta un Zīriņu iela ir bijis kā tehnoloģiskais ceļš ar betona plātņu un asfaltbetona segumu. |
| 25 | Darbu organizācijas risinājumi | Jāizstrādā Darbu organizācijas projekts ar satiksmes organizācijas risinājumiem būvdarbu laikā. Aizliegts pārtraukt satiksmi būvdarbu laikā uz Neretas ielas un jānodrošina arī piekļūšana visiem īpašumiem. |
| 26 | Projekta saskaņošanas nosacījumi | Jāsaskaņo projekts ar visām ieinteresētām institūcijām, kas izsniegušas tehniskos noteikumus, kā arī ar zemes īpašniekiem, ja projekta risinājumi skar privātus zemes īpašumus. Pirms labiekārtojuma risinājumu, satiksmes organizācijas līdzekļu un apgaismojuma projektēšanas darbu pabeigšanas saskaņot risinājumus, izstrādājumus, vizuālo noformējumu ar Pasūtītāju (Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamentu un pilsētas Galveno arhitektu). |
| 27 | Būvprojekta ekspertīze | Izpildītājs nodrošina ekspertīzes veikšanai nepieciešamo saskaņota projekta eksemplāru skaitu nodošanai ekspertam. Pirms būvdarbu uzsākšanas visa būvprojekta sadaļu pozitīvu ekspertīzes slēdzienu. |
| 28 | Vispārīgi norādījumi | Projektētājam un būvuzņēmējam ir pienākums izstrādāt projektu un veikt būvdarbus atbilstoši labas projektēšanas un būvniecības prakses nosacījumiem. Tas nozīmē veikt visus projektēšanas un būvniecības darbus (arī tos, kas nav minēti darba uzdevumā, bet to prasa tehnisko noteikumu izsniedzēji un kas nepieciešami būves ilgmūžības nodrošināšanai), kas veido vizuāli pabeigtu un sakārtotu ielas posmu, kurš ir izbūvēts ar ceļa segas ilgmūžības nodrošināšanu vismaz 20 gadu kalpošanas periodam un par kuru būvuzņēmējs var uzņemties garantiju vismaz 5 gadu kalpošanas periodam. Projektētājam un būvuzņēmējam ir jāizstrādā arī metodiskie norādījumi ielas un ar to saistīto inženierkomunikāciju un caurteku apsekošanai, uzturēšanai un izmantošanai 20 gadu periodam pēc būvdarbu garantijas beigām (kopā 25 gadu periodam). Izpildītājs sagatavo apsekošanas atskaiti un izvērtējumu par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā. Sadalīt izmaksas un būvdarbu apjomus attiecināmās un neattiecināmās, atbilstoši MK noteikumiem Nr.587. Nepieciešamos tehniskos noteikumus pieprasa un saņem Izpildītājs, pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegtu pilnvarojumu, ja tādi nav saņemti vai nepieciešams tos aktualizēt, pagarināt. Ceļa segas aprēķinam pielietot pieņemamāko metodiku. Projektēt satiksmes organizāciju – ielu, ceļu uzturēšanu pārbūves darbu veikšanas laikā. Iesniegt detalizētu satiksmes organizācijas shēmu visam būvniecības periodam. Ja satiksmi vai sabiedrisko transportu paredzēts novirzīt pa citām ielām, būvdarbu tāmē jāparedz papildus izdevumu aprēķini. Šādā gadījumā projekts jāsaskaņo ar sabiedrisko pārvadājumu sniedzēju institūciju. Būvdarbu izmaksās jāiekļauj apbraucamo ielu, ceļu būvniecības, nojaukšanas un uzturēšanas izmaksas būvdarbu laikā. Būvprojekts noformējams atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām u.c. normatīviem aktiem. |
| 29 | Nododamās projekta dokumentācijas apjoms | 29.1. Būvprojekts minimālā sastāvā nododams pasūtītājam - 5 drukātos eksemplāros un ierakstītu visu dokumentāciju datu nesējā vienā eksemplārā (kompaktdiskā), noformējuma specifikācija uzrādīta zemāk (29.4.punkts). 29.2. Saskaņots būvprojekts ekspertīzes veikšanai pasūtītājam nododams 3 drukātos eksemplāros un ierakstītu visu dokumentāciju datu nesējā vienā eksemplārā (kompaktdiskā), noformējuma specifikācija uzrādīta zemāk (29.4.punkts). 29.3. Būvprojekts pasūtītājam saskaņošanai būvvaldē iesniedzams 7 drukātos eksemplāros un ierakstītu visu dokumentāciju datu nesējā vienā eksemplārā (kompaktdiskā), noformējuma specifikācija uzrādīta zemāk (29.4.punkts). 29.4. Būvprojekts jāieraksta elektroniskā formātā 2 (divās) CD matricās, sadalījumam mapēs jāatbilst papīra formāta sējumiem, projekta izpildījumam jābūt oriģinālos formātos: Grafiskie materiāli - .dwg (versija līdz 2010.g) Vizuālie materiāli un foto - .jpeg, Teksta materiāli un aprēķini - .doc vai .xls, Darbu apjomi - .xls Visa būvprojekta kopiju jāieraksta atsevišķā mapē - .pdf formātā, kurā sadalījumam mapēs arī jāatbilst oriģinālā formāta mapju sadalījumam, Tāmes jāieraksta atsevišķās 2 (divās) CD matricās - .xls formātā, Noskenētiem un ierakstītiem jābūt saskaņojumiem uz visām rasējumu lapām. Darbu daudzumi, specifikācijas izstrādātas atbilstoši LR SM „Ceļu specifikācijas 2017”. Dokumenti sagatavoti atbilstoši MK 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”. Ja skaņojošās organizācijas un inženierkomunikāciju turētāji prasa papildus sējumus un eksemplārus – to nodrošina izpildītājs. |

# 5. finanšu piedāvājuma kopsavilkuma tabula projEktēšanai un būvdarbiem NERETAS IELAS PĀRBŪVEI NO ZAĻĀS IELAS LĪDZ PILSĒTAS ROBEŽAI

| Nr.p.k. | Pozīcija | Cena, EUR |
| --- | --- | --- |
| I. | Būvprojekts | N/A |
| 1 | Būvprojekta izstrāde |  |
|  | Kopā I. |  |
| II. | Autoruzraudzība | N/A |
| 1 | Autoruzraudzības darbu veikšana |  |
|  | Kopā II. |  |
| III. | Būvdarbi | N/A |
| 1 | Sagatavošanas darbi |  |
| 2 | Zemes darbi, t.sk. grunts pastiprināšana (ja nepieciešams), grāvju rakšana, zemes klātnes izbūve u.c. |  |
| 3 | Segas izbūve t.sk. | N/A |
| 3.1 | Salturīgais slānis brauktuvei |  |
| 3.2 | Šķembu pamats brauktuvei |  |
| 3.3 | Asfaltbetona sega brauktuvei |  |
| 3.4 | Betona bortakmeņi uz betona pamata ielu konstrukcijai |  |
| 3.5 | Nomaļu izbūve brauktuvei |  |
| 3.6 | Pieslēgumi un nobrauktuves |  |
| 3.7 | Velo/gājējuceliņi ar nomalēm, asfaltbetona segumu un pilnu segas konstrukciju |  |
| 4 | Satiksmes organizācijas aprīkojums, marķējums, luksofori |  |
| 5 | Caurteku un lietus kanalizācijas tīklu izbūve |  |
| 6 | Elektronisko sakaru tīklu pārbūve un aizsardzība |  |
| 7 | Videonovērošanas aprīkojuma uzstādīšana |  |
| 8 | Elektrotīklu pārbūve un aizsardzība |  |
| 9 | Apgaismojuma tīklu ar vadības sistēmu izbūve |  |
| 10 | Ūdensapgādes tīklu pārbūve un aizsardzība |  |
| 11 | Ūdensapgādes tīklu izbūve |  |
| 12 | Labiekārtošana (apzaļumošana, mazās formas, vides objekti u.c.) |  |
| 13 | Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, izpildshēmu sagatavošana |  |
| 14 | Satiksmes organizācijas un apbraucamo ielu būvniecības, nojaukšanas un uzturēšanas izmaksas būvdarbu laikā |  |
| 15 | Būvlaukuma uzturēšanas izmaksas būvdarbu laikā |  |
| 16 | Citi iepriekš neuzskaitītie darbi, kas ir nepieciešami pilnīgai būvdarbu veikšanai un Objekta nodošanas ekspluatācijā nodrošināšanai |  |
|  | Kopā III. |  |
|  | Kopsavilkums |  |
| I. | Būvprojektu izstrāde |  |
| II. | Autoruzraudzība |  |
| III. | Būvdarbi |  |
|  | Kopā cena, neskaitot PVN (I. + II. + III.): |  |
|  | PVN (21:): |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |

# 6. finanšu piedāvājuma kopsavilkuma tabula projEktēšanai un būvdarbiem NERETAS IELAS PĀRBŪVEI NO REKONSTRUĒTĀ NERETAS IELAS POSMA PIE TILTA LĪDZ GĀJĒJU PĀREJAI, KAS APRĪKOTA AR LUKSOFORU

| Nr.p.k. | Pozīcija | Cena, EUR |
| --- | --- | --- |
| I. | Būvprojekts | N/A |
| 1 | Būvprojektu izstrāde |  |
|  | Kopā I. |  |
| II. | Autoruzraudzība | N/A |
| 1 | Autoruzraudzības darbu veikšana |  |
|  | Kopā II. |  |
| III. | Būvdarbi | N/A |
| 1 | Sagatavošanas darbi |  |
| 2 | Zemes darbi, t.sk. grunts pastiprināšana (ja nepieciešams), grāvju rakšana, zemes klātnes izbūve u.c. |  |
| 3 | Segas izbūve t.sk. | N/A |
| 3.1 | Salturīgais slānis brauktuvei |  |
| 3.2 | Šķembu pamats brauktuvei |  |
| 3.3 | Asfaltbetona sega brauktuvei |  |
| 3.4 | Betona bortakmeņi uz betona pamata ielu konstrukcijai |  |
| 3.5 | Nomaļu izbūve brauktuvei |  |
| 3.6 | Pieslēgumi un nobrauktuves |  |
| 3.7 | Veloceliņi ar nomalēm, asfaltbetona segumu un pilnu segas konstrukciju |  |
| 3.8. | Gājēju celiņi ar nomalēm, bortakmeņiem, bruģa segumu un pilnu segas konstrukciju |  |
| 4 | Satiksmes organizācijas aprīkojums, marķējums, luksofori |  |
| 5 | Caurteku un lietus kanalizācijas tīklu izbūve |  |
| 6 | Esošo gāzesvadu aizsardzība |  |
| 7 | Elektronisko sakaru tīklu pārbūve un aizsardzība |  |
| 8 | Elektrotīklu pārbūve un aizsardzība |  |
| 9 | Apgaismojuma tīklu ar vadības sistēmu izbūve |  |
| 10 | Labiekārtošana (apzaļumošana, mazās formas, vides objekti u.c.) |  |
| 11 | Kļavu ielas satiksmes pārvada būvdarbi |  |
| 12 | Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, izpildshēmu sagatavošana |  |
| 13 | Satiksmes organizācijas un apbraucamo ielu uzturēšanas izmaksas būvdarbu laikā |  |
| 14 | Būvlaukuma uzturēšanas izmaksas būvdarbu laikā |  |
| 15 | Citi iepriekš neuzskaitītie darbi, kas ir nepieciešami pilnīgai būvdarbu veikšanai un Objekta nodošanas ekspluatācijā nodrošināšanai |  |
|  | Kopā III. |  |
|  | Kopsavilkums |  |
| I. | Būvprojektu izstrāde |  |
| II. | Autoruzraudzība |  |
| III. | Būvdarbi |  |
|  | Kopā cena, neskaitot PVN (I. + II. + III.): |  |
|  | PVN (21:): |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |

# 7. GRAFISKIE PIELIKUMi, SHĒMAS

BŪVDARBU ROBEŽAS NERETAS IELAS PĀRBŪVEI NO REKONSTRUĒTĀ NERETAS IELAS POSMA PIE TILTA LĪDZ GĀJĒJU PĀREJAI

BŪVDARBU ROBEŽAS NERETAS IELAS PĀRBŪVEI NO ZAĻĀS IELAS LĪDZ PILSĒTAS ROBEŽAI

GĀJĒJU DROŠĪBAS BARJERA

(Krāsojumu, dimensijas, stiprināšanu skatīt projektēšanas uzdevumu 18., 21.p.)

GALDS AR SOLIEM. (references attēls)

Betona kājas ,slīpēta betona virsma, koka sēdvirsma(dēļu biezums 54 mm ,bezzaru priede, ēvelēta no visām pusēm,krāsota ar nodilumizturīgu krāsu uz ūdens bāzes ). Galda  orientējoši izmēri kopā ar soliem – 2.0x2.0m)

ATKRITUMU URNA (references attēls)

Betons ar dekoratīvu koka apdari, orientējoši izmēri – 0.70(h)x0.50×0.4m, cinkota skārda tvertne V=60 l)

VELOSIPĒDU TURĒTĀJI (references attēls)

(no nerūsējošā tērauda caurulēm 88,90/3,05;48,30/3,68;26,7/2,87 H=900, B=900 nostiprināti iebetonējot 500 mm dziļumā)

INFORMĀCIJAS STENDS.

STABI(120*240) - karkass no vienādmalu cinkotiem tērauda profiliem 40*40*4 apšūts ar NEOBOND EXTERIOR 4mm. PLANŠETES - ūdensdrošs saplāksnis 24mm, līmplēve ar apdruku, aizsarglīmplēve. JUMTS (platums 500mm) - no cinkota profilēta skārda stiprināts uz cinkotu tērauda profilu 30*20*3 rāmja. PAMATI no betona 400*400*1000.

Informācijas stenda orientējoši izmēri

Paskaidrojums vides dizaina objekta “Lūsis” uzstādīšanai.

1.Vides objekta četru zaru rāmis izgatavojams no nerūsējošā tērauda loksnēm δ =2,5 mm ,šķērsgriezums 400*160

2.”Lūša” siluets (telpisks b=160  ) veidots no mākslīgi rūsināta tērauda loksnēm δ = 10 mm

3. “Egles stumbrs” kvadrātveida140*140 ,”zaru” posmā 100*100 no mākslīgi rūsināta tērauda .

4. ”Egles zari “ no mākslīgi rūsināta lokšņu tērauda δ = 15 mm

5. Pamats no tonēta betona( cokola daļas izmērs plānā 2300*2300)

6. Paredzēt objekta izgaismošanu ar četriem gaismas elementiem no pamatnes puses.

Vides dizaina objekta izmēri un pielietojamo materiālu sortaments var tikt precizēti , izstrādājot būvkonstrukciju rasējumus.

Konstrukciju rasējumu izstrādes gaitā konsultēties ar dizaineri Svetlanu Kuļgajevu                  tel.  +37129638404

# 8. DARBA UZDEVUMS būvdarbu autoruzraudzības veikšanai

  - Veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam būvprojektam, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, ievērojot būvprojekta inženiertehniskos risinājumus, darbu apjomus un to izmaksas un darba izpildes grafiku.

  - Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

  - Autoruzraugam būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Par apsekojuma dienām un laiku vienojoties ar Pasūtītāju – sastādot un saskaņojot autoruzraudzības plānu, apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā.

  - Autoruzraugam jāpiedalās būvniecības darbu projekta vadības sanāksmēs.

  - Persona, ar kuru noslēgts autoruzraudzības līgums, atbild par attiecīgā būvprojekta autentisku īstenošanu atbilstoši būvprojektam un  būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

  - Būvdarbu autoruzraudzības ilgums līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Pēc Pasūtītāja telefoniska vai rakstiska pieprasījuma Autoruzraugam jāierodas apsekojuma vietā 24 stundu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai savlaicīgi brīdinot Pasūtītāju par nepieciešamību pārcelt Objekta apsekojumu uz vēlāku laiku un vienojoties ar Pasūtītāju par citu apsekojuma laiku.

  - Nepieciešamības gadījumā Autoruzraugs bez papildus atlīdzības veic izmaiņas vai papildinājumus būvprojektā iespējami īsā laikā.

  - Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri  var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

  - Būvdarbu autoruzraudzības ilgums līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

# Text boxes

(REFERENCES ATTĒLS)