TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Objektam „Neretas ielas pārbūve, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana

SPECIFIKĀCIJU SATURS

1. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI NERETAS IELAS PROJEKTU IZSTRĀDĀŠANAI	3

2. MINIMĀLĀS RASĪBAS UN NORĀDĪJUMI NERETAS IELAS PROJEKTU SASTĀVIEM	6

3. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS NERETAS IELAS PĀRBŪVEI NO REKONSTRUĒTĀ NERETAS IELAS POSMA PIE TILTA LĪDZ GĀJĒJU PĀREJAI, KAS APRĪKOTA AR LUKSOFORU	9

4. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS NERETAS IELAS PĀRBŪVEI NO ZAĻĀS IELAS LĪDZ PILSĒTAS ROBEŽAI	19

5. finanšu piedāvājuma kopsavilkuma tabula projEktēšanai un būvdarbiem NERETAS IELAS PĀRBŪVEI NO ZAĻĀS IELAS LĪDZ PILSĒTAS ROBEŽAI	28

6. finanšu piedāvājuma kopsavilkuma tabula projEktēšanai un būvdarbiem NERETAS IELAS PĀRBŪVEI NO REKONSTRUĒTĀ NERETAS IELAS POSMA PIE TILTA LĪDZ GĀJĒJU PĀREJAI, KAS APRĪKOTA AR LUKSOFORU	29

7. GRAFISKIE PIELIKUMi, SHĒMAS	30

8. DARBA UZDEVUMS būvdarbu autoruzraudzības veikšanai	35

# 1. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI NERETAS IELAS PROJEKTU IZSTRĀDĀŠANAI

- Pretendents izstrādā 2 atsevišķus būvprojektus atbilstoši projektēšanas uzdevumam, būvju specifikai, Pasūtītāja norādījumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un plānotai satiksmes intensitātei:

- Neretas ielas pārbūve (posmā no rekonstruētā Neretas ielas posma pie tilta līdz gājēju pārejai, kas aprīkota ar luksoforu, ietverot satiksmes pārvadu pār Kļavu ielu). Darbi veicami sekojošos ielas kadastra numuros: 56010027162, 56010027154,  (numuri var precizēties darba laikā). ~465m garš pamatceļa posms.

- Neretas ielas pārbūve (posmā no Zaļās ielas līdz pilsētas robežai), ietverot Dolomīta ielas un Zīriņu ielas pieslēgumus un stāvlaukumu pie pilsētas robežas. Darbi veicami sekojošos ielas kadastra numuros: 56010027154, 56010027185, 56010021170, 56010027250 (numuri var precizēties darba laikā). ~960m garš pamatceļa posms.

- Pretendents piesaista pieredzējušus, sekojošu jomu sertificētus speciālistus projektu izstrādāšanā un autoruzraudzībā:

- Ceļu projektētāju;

- Tiltu projektētāju;

- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāju;

- Elektroietaišu projektētāju;

- Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētāju;

- Arhitektu;

- Būvprojektos obligāti iekļaujamas sekojošas daļas:

    - Topogrāfiskais plāns;

    - Ģeotehniskā izpēte;

    - Objektu apsekošanas akts(LBN 405-15);

    - Teritorijas daļa (ceļu daļa);

    - Tiltu (būvkonstrukciju) daļa;

    - Ūdens apgādes un kanalizācijas daļa;

    - Elektroapgādes daļa esošo tīklu pārbūvei(ja nepieciešams pēc TN);

    - Elektroapgādes daļa Neretas ielas jauna pieslēguma projektēšanai abiem projektiem, ja tādi būs nepieciešami. Pieslēgums apgaismojuma tīkliem Dolomīta un Neretas ielu krustojumam nepieciešamības gadījumā veicams no transformatora punkta TP-6469 Mežaparka ielā (vai cita TP ,ja nepieciešams, balstoties uz tehnisko noteikumu prasībām, veikt tā pārbūvi). Pretendents var veikt arī citu pieslēgumu vietu projektēšanu, ņemot vērā tehnisko noteikumu prasības;

    - Elektronisko sakaru tīklu daļa esošo tīklu pārbūvei(ja nepieciešams pēc TN);

    - Elektronisko sakaru un elektrisko tīklu daļa luksofora projektam gājēju pārejai;

    - Apgaismojuma daļa;

    - Būvdarbu apjomu daļa;

    - Būvdarbu izmaksu daļa;

    - Darbu organizācijas projekti;

    - CSDD audita daļa ar atbildēm;

    - Būvprojekta ekspertīzes slēdziens ar atbildēm;

    - Citas nepieciešamās daļas atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

- Projektēšanas darbi veicami saskaņā ar:

    - Ministru kabineta noteikumi Nr.587 no 30.08.2016. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālās nozīmes attīstības centru integrēšanas TEN-T tīklā”īstenošanas noteikumi;

    - Ministru kabineta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi;

    - MK Noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

    - ievērojot VAS „Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2016. gada 28. oktobrī apstiprinātās (ietverot pēc tam veiktās izmaiņas, papildinājumus un labojumus) specifikācijas „Ceļu specifikācijas 2017”;

    - Rokasgrāmata “Tiltu specifikācijas 2005”;

- LVS EN 1990 līdz LVS EN 1998 un to atbilstošu apakšstandarti;

- LVS 190 grupas standarti, kas attiecas uz ceļu projektēšanu;

- LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: Autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”;

- “Tiltu drošības barjeras 2017 (projektēšanas un būvniecības vadlīnijas)”;

- “Tilta klāja hidroizolācija un segums 2017 (projektēšanas un būvniecības vadlīnijas)”;

- “Ekspluatācijā esošu tiltu nestspējas novērtēšana SLODZES MODELIS LM3”;

- 02.10.2001. MK noteikumi Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;

- - Standarti un noteikumi, kas regulē inženiertīklu projektēšanu, atbilstoši tehnisko    noteikumu izsniedzēju nosacījumiem;

- MK Noteikumi Nr. 353 Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība

- Citi nepieciešamie normatīvie akti.

- Pretendents iekļauj izmaksās un veic autoruzraudzību, pamatojoties uz izstrādātajiem būvprojektiem.

- Pretendents nodrošina būvprojekta izstrādāšanai, noformēšanai un satiksmes pārvada aprēķinu veikšanai licencētu programmatūru.

- Veicot būvdarbus nedrīkst tikt pārtraukta autotransporta kustība pa Neretas ielu,  pieguļošajām ielām un pieslēgumiem uz uzņēmumiem un privātīpašumiem. Satiksmes plūsma būvdarbu laikā organizējama, ierobežojot sastrēgumu veidošanos (ar luksoforiem un manuālu regulēšanu).

- Pretendentam jāsagatavo visa nepieciešamā dokumentācija būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā.

- Būvuzņēmējam jānodrošina būvprojektā paredzēto būvju, tajā skaitā uzbūvēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumus digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā. Uzmērījumus jāveic atbilstoši sertificētam speciālistam, kuram ir tiesības  veikt  ģeodēziskos darbus. Uzmērījumi izpildāmi digitālā formā ar būves un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu. Uzmērījumi jāizpilda mērogā M 1:500. Uzmērījuma kopijā grafiskā veidā ir jāparāda šādi lielumi:

- brauktuves atjaunotā seguma robežas un apjoms;

- atjaunotās vai izbūvētās zaļās zonas robežas un apjoms

- nomainīto vai izbūvēto apmaļu novietojums;

- atjaunotās vai izbūvētās apakšzemes un virszemes inženierkomunikācijas;

- satiksmes pārvada elementu uzmērījums;

- citu būvju elementu un inženierkomunikāciju izvietojums atjaunoto vai izbūvēto platību robežās;

10.   Pretendentam jānodrošina ielu apgaismojuma un aprīkojuma projektēšana un būvniecība  atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un piemērošanas kārtība”.

# 2. MINIMĀLĀS RASĪBAS UN NORĀDĪJUMI NERETAS IELAS PROJEKTU SASTĀVIEM

- Prasības vispārīgai daļai:

  - Titullapa,

  - Būvprojekta sastāvs,

  - Sējuma saturs,

  - Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti (reģistrācijas apliecības, sertifikāti, tehniskie noteikumi, īpašumu dokumenti u.c.),

  - Inženierizpētes materiāli (topogrāfiskais plāns, apsekošanas atskaites, ģeotehniskās izpēte, uzmērījumi u.c.),

  - Skaidrojošais apraksts,

  - Aprēķini,

  - CSDD audits un atbildes uz piezīmēm,

  - Ekspertīzes slēdziens un atbildes uz piezīmēm,

  - Atļaujas un saskaņojumi.

- Prasības arhitektūras daļas - teritorijas sadaļai:

  - Titullapa,

  - Būvprojekta sastāvs,

  - Sējuma saturs,

  - Skaidrojošais apraksts,

  - Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji,

  - Būvprojekta ģenerālplāns,

  - Savietotais inženiertīklu plāns,

  - Izbūves plāns - teritorijas vertikālais un horizontālais plānojums,

  - Segumu plāns,

  - Garenprofili,

  - Šķērsprofili, griezumi, segas konstrukcijas, detaļas,

  - Caurtekas,

  - Labiekārtojuma un apstādījumu plāns,

  - Būvizstrādājumu un būvmateriālu vizuālie risinājumi,

  - Ainavu un arhitektūras risinājumi (žogi, nožogojumi, barjeras, mazās arhitektūras formas, atsevišķi stāvoši ielu nosaukumi, norādes zīmes, sabiedriskā transporta pieturas, apzaļumošanas risinājumi u.tml.),

  - Risinājumi vizuālās mākslas objektam rotācijas aplī Neretas – Dolomīta ielu krustojumā.

- Prasības būvkonstrukciju - tiltu daļai:

  - Titullapa,

  - Būvprojekta sastāvs,

  - Sējuma saturs,

  - Skaidrojošais apraksts,

  - Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji,

  - Kopskats,

  - Griezumi,

  - Stiegrojumi,

  - Detalizācija,

  - Detaļas.

- Prasības lietus ūdens kanalizācijas, ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu daļai:

  - Titullapa,

  - Būvprojekta sastāvs,

  - Sējuma saturs,

  - Skaidrojošais apraksts,

  - Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji,

  - Plāns ar projektētajiem tīkliem,

  - Projektēto tīklu un pievadu garenprofili,

  - Tipveida un no jauna projektēti risinājumi, detaļas.

- Prasības elektroapgādes un apgaismojuma tīklu daļai:

  - Titullapa,

  - Būvprojekta sastāvs,

  - Sējuma saturs,

  - Skaidrojošais apraksts,

  - Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji,

  - Plāns ar projektētajiem tīkliem,

  - Projektēto tīklu un pievadu garenprofili (ja nepieciešams),

  - Griezumi,

  - Shēmas, detalizācija.

- Prasības elektronisko sakaru un luksoforu tīklu daļai:

  - Titullapa,

  - Būvprojekta sastāvs,

  - Sējuma saturs,

  - Skaidrojošais apraksts,

  - Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji,

  - Plāns ar projektētajiem tīkliem,

  - Projektēto tīklu un pievadu garenprofili (ja nepieciešams),

  - Griezumi,

  - Shēmas.

- Prasības specifikāciju daļai:

  - Titullapa,

  - Būvprojekta sastāvs,

  - Sējuma saturs,

  - Skaidrojošais apraksts,

  - Vispārējā nodaļa,

  - Dažādi darbi,

  - Zemes klātne,

  - Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas,

  - Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas,

  - Satiksmes organizācijas aprīkojums,

  - Lietus ūdens kanalizācija, ūdens apgāde, kanalizācija,

  - Elektroapgādes un apgaismojums,

  - Elektronisko sakaru tīkli un luksofori,

  - Būvkonstrukcijas.

- Prasības prasības darbu organizēšanas projektam:

  - Titullapa,

  - Būvprojekta sastāvs,

  - Sējuma saturs,

  - Skaidrojošais apraksts,

  - Rasējumi,

  - Vides aizsardzības risinājumi.

- Prasības būvdarbu apjomiem:

  - Titullapa,

  - Būvprojekta sastāvs,

  - Sējuma saturs,

  - Skaidrojošais apraksts,

  - Darbu daudzumu saraksts.

- Prasības ekonomiskajai daļai (izmaksu aprēķinam), ietverot iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkumu:

  - Titullapa,

  - Būvprojekta sastāvs,

  - Sējuma saturs,

  - Skaidrojošais apraksts,

  - Tāmes (sadalot attiecināmajās, neattiecināmajās, neiekļaujamajās izmaksās atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 587).

# 3. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS NERETAS IELAS PĀRBŪVEI NO REKONSTRUĒTĀ NERETAS IELAS POSMA PIE TILTA LĪDZ GĀJĒJU PĀREJAI, KAS APRĪKOTA AR LUKSOFORU

Sagatavot ielas būvprojektu šādā apjomā, kas satur vismaz šādas sadaļas un šādus posmus:

| Nr. p. k. | Darbu veids | Paskaidrojums, piezīmes, detalizācija, parametri, apjoms, raksturojums, projekta sastāvs |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā un pilnā sastāvā. Projekta minimālajā sastāvā risinājumi pirmsprojekta stadijā jāsaskaņo ar Pasūtītāju, kas būs pamats būvprojekta tālākajai izstrādāšanai un būvatļaujas izsniegšanai. |
| 2 | CSDD audita stadijas | 3. (būvprojekta) |
| 3 | Projektēšanas robežas | Atbilstoši nolikumā pievienotajiem grafiskajiem materiāliem un aprakstiem. |
| 4 | Projektējamais braukšanas ātrums | 50km/h |
| 5 | Satiksmes intensitāte ievērtējot jaunā Bebru ielas tilta izbūvi | Esošā satiksmes intensitāte 4568 a/24h (2017.g.) Kravas transports 17%. Prognozētā satiksmes intensitāte pēc Bebru ielas tilta izbūves 4923 a/24h (2026.g.) Prognozētā satiksmes intensitāte 5437 a/24h (2038.g.) Kravas transports pēc Bebru ielas tilta izbūve 2%. |
| 6 | Projektējamais apjoms brauktuvei | ~ 465m. Paredzēt pilnu ielas segas konstrukcijas pārbūvi. |
| 7 | Projektētās brauktuves platums | Brauktuves platums 7.5m, uz satiksmes pārvada 8m. |
| 8 | Projektējamais apjoms pieguļošajiem īpašumiem | Uz visiem ielai pieguļošajiem īpašumiem, kur ir šobrīd esošas nobrauktuves, jāparedz nobrauktuvju rekonstrukcija ar attiecīgām satiksmes slodzi uzņemošām segas konstrukcijām, pēc iespējas saglabājot esošo nobrauktuvju novietojumu, nobrauktuvēm paredzot jaunas asfalta segas izbūvi. Būvdarbu robeža: ne tālāk kā līdz privātīpašumu zemes robežām vai ja nepieciešams, ar atsevišķu pašvaldības akceptu, atbilstoši standartu prasībām garākas nobrauktuves. |
| 9 | Projektējamie brauktuves minimālie segas konstrukcijas parametri (parametri precizējami un ja nepieciešams palielināmi) | 1.Šķembu mastikas asfalts SMA11, (AADTj, pievestā >3500, S-I), h=4cm; 2.Karstā asfalta saistes kārta AC16 base/bin, (AADTj, smagie 501-1000, S-III), h=5cm; 3. Karstā asfalta apakškārta AC22 base/bin, (AADTj, smagie 501-1000, S-III), h=7cm; 4.Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AADTj, smagie >500, N-I), h=14cm; 5.Pamata nesošās apakškārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56 vai 0/63ps, (AADTj, smagie >500, N-II, h=20cm; 6.Salizturīgā kārta ar paredzēto nestspēju ≥60Mpa, h≥30cm 7.Uzbēruma grunts, pastiprinātā zemes klātne vai esošā grunts ar Evmin=45Mpa. |
| 10 | Projektējamie minimālie ietves/veloceliņa segumu parametri | 1.“Mozaīkas tipa” (raksts no divām krāsām sarkans/pelēks ,atiecībā1/1), betona bruģakmens, h=6cm;veloceliņa joslai asfaltbetons 4 cm; 2.Sīkšķembas (3-7mm), h=5cm; 3.Pamata nesošās kārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45 (AADTj, smagie <100, NIV), h=15cm; 4.Salizturīgā kārta ar paredzēto nestspēju ≥60Mpa, h≥30cm; 5.Uzbēruma grunts, pastiprinātā zemes klātne vai esošā grunts ar Evmin=45Mpa. |
| 11 | Projektētās nomales parametri | Platums vismaz 1,5m no nesaistīta minerālmateriālu maisījuma 0/16 vai 0/32, NIII klase. Nomale izbūvējama “Rimi” un Ledus ielas pusē. |
| 12 | Projektētais apvienotā gājēju veloceliņa platums | Daugavas pusē posmā no Vienības ielas līdz esošam gājēju luksoforam blakus brauktuvei jāparedz kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš ar minimālo platumu 2.5m un sānu sadalošo joslu 0.5m. No brauktuves jāatdala ar augsto betona apmali. Kopējais platums 3m. |
| 13 | Projektējamais apjoms ietvei/veloceliņam | ~695m, novietojums un bruģa tips kā iepriekš izbūvētā Vienības un Neretas ielas krustojumā. Nepieciešamības gadījumā augstā uzbēruma zonās un tur, kur nepieciešams, paredzēt pakāpien veidā zemes klātnes paplašināšanu, atbilstoši zemes klātnes standarta nosacījumiem. Ārējā malā pie augstā uzbēruma jāparedz gājēju norobežojošā barjera. Ielu krustojumos un dzīvojamo māju piebraucamo ceļu pieslēgumos paredzēt gājēju ietves līmeņa izlīdzināšanu ar ielas brauktuves atzīmi, neveidojot šķērsli, lai nodrošinātu netraucētu pārvietošanos ratiņ krēslos un ar bērnu ratiņiem.Pielietot taktilo bruģi. |
| 14 | Projektējamais apjoms un nosacījumi apgaismojumam | ~695m veloceliņa un ielas izgaismošanai. Paredzēt kapara(vara) vadus (alumīnija nav pieļaujams izmantot). Gaismas ķermeņus paredzēt no LED paneļiem visā garumā (arī gājēju pārejas izgaismošanai). Nepieciešamības gadījumā apgaismojuma balstu izvietošanai izbūvēt bermas nogāzē. Balstu izvietošana ietves/veloceliņa zonā nav pieļaujama. Pie apgaismojuma stabiem paredzēt iespēju svētku apgaismojuma pieslēgšanai (nodrošināt ar attiecīgas mitruma u.c. aizsardzības drošām pieslēgumu vietām). Risinājumu iepriekš saskaņot ar pasūtītāju. Apgaismojuma pieslēgumu paredzēt pie esošās apgaismojuma līnijas vai izveidot jaunu elektroapgādes pieslēgumu. Pielietot oktagonāla šķērsgriezuma koniskus tērauda cinkotus balstus ar atloku stiprināšanai uz pamata, krāsotus ar pulverkrāsu ( tonis RAL 2001). Balsti novietojami virs dzezbetona pamatiem un stiprināmi pie dzezbetona pamatiem ar enkurbultām. Balstu tērauda konsolēm pielietojama tāds pat virsmas pārklājums kā pašiem balstiem. Balstiem un konsolēm jābūt ar ne mazāk kā desmit gadu ražotāja garantiju (tai skaitā virsmas pārklājumam).Balstu augstums 8.0m(bez konsoles). Attālums starp balstiem pēc aprēķina.Konsoles L veida h=2 l=1,5; Gaismekļu izstrādājumu minimālās prasības: Gaismekļi jāpiegādā lietošanai gatavu moduļu veidā kopā ar korpusu, tajos ietilpstošo aprīkojumu, tostarp gaismas armatūru (gaismas ķermeņiem, optiskajiem elementiem, korpusā iebūvētām pārsprieguma aizsardzības, Gaismekļa vadības un kontroles iekārtām u.c.) un stiprinājumiem. Gaismekļu ražošanas un kvalitātes vadības procesiem jābūt sertificētiem atbilstoši ISO9001 un ISO14001 vai ekvivalentiem standartiem, ko veikusi akreditēta sertifikācijas iestāde. Gaismekļiem ir jābūt ar ENEC marķējumu, kuru izsniegusi akreditēta (ISO 17025 sertifikāts vai ekvivalents) atbilstības novērtēšanas iestāde. ENEC sertifikātā ir jābūt norādei par atbilstību sekojošiem standartiem: EN 62031:2008; EN 62471:2006; EN 60598-1:2008; EN 60598-2-3:2002+A1:2011. Gaismekļiem vai to atsevišķiem elementiem (ja gaismeklis neveido vienoto rūpnieciski izgatavoto produktu) jābūt ar CE marķējumu, kuru izsniegusi akreditēta (ISO 17025 sertifikāts vai ekvivalents) atbilstības novērtēšanas iestāde. CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei par gaismekļu atbilstību ES direktīvai Nr.2004/108/EK (elektromagnētiskā savietojamība), ES direktīvai Nr.2006/95/EK (Zemsprieguma direktīva), ES direktīvai 2011/65/ES (RoHS direktīva) un vismaz šādiem Latvijas standartiem: LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011; LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009; LVS EN 61547:2010; LVS EN 55015:2013; LVS EN 61000-3-2:2015; LVS EN 61000-3-3:2013; LVS EN 61347-2-13:2007. Gaismekļiem jābūt paredzētiem ekspluatācijai pie ārējā gaisa temperatūras diapazona ne mazāk kā no –40 0C līdz +50 0C un relatīvā mitruma līdz 95 %, tieša saules starojuma un nokrišņu ietekmē. Gaismekļiem jābūt ar ne mazāk kā 10 gadu ražotāja apstiprinātu ekspluatācijas garantiju; aprīkotam ar drošības slēdzi, kas, atverot gaismekļa korpusu, pārtrauc elektrobarošanas padevi; aprīkotam ar pārsprieguma aizsardzības iekārtu līdz 10kv; aprīkotam ar I (pirmo) izolācijas klasi; ar ražotāja apliecināto kalpošanas laiku (balstoties uz TM-21 testu) ne mazāku kā 140 000 darba stundas, pie nosacījuma, ka plūsmas kritums nepārsniedz 20% un šo rādītāju sasniedz 90% no gaismekļu (LM80B10) ar apkārtējās vides temperatūru Ta=25°C; ar iespēju veikt dimmēšanas funkciju izmantojot 1-10V dimmēšans protokolu; ar ne vairāk kā 0 cd gaismas izstarojumu virs 90° no apgaismojamās virsmas (ne zemāk kā G2 klase esošajam vai jaunizveidotajam ceļa profilam); aprīkotiem ar lieta alumīnija (Al) korpusu, kurā vara (Cu) sastāvs nav lielāks kā 4%; ar gaismas/jaudas efektivitāti ne mazāku kā 110 lm/W pilnībā nokomplektētam gaismeklim; ar aizsardzības klasi ne mazāku kā IP66; ar triecienizturības klasi ne mazāku kā IK08; ar darba temperatūras diapazonu ne mazāk kā -400C līdz +500C; ar jaudas faktora (cos φ) vērtību ne mazāku kā 0,95 pie noslodzes 100%; ar krāsu atveidošanas indeksu (CRI) ne mazāku kā 70; ar pārsprieguma (zibens) aizsardzību ne mazāku kā 10kV; ar izstarotās gaismas krāsu temperatūru 4000K +/-300K (izņemot apgaismotas gājēju pārejas); ar izstarotās gaismas krāsu temperatūru 5700K +/-500K tikai apgaismotām gājēju pārejām, kur apgaismojumam tiek izmantoti ne vairāk kā 2 gaismekļi. Gaismekļiem jānodrošina sekojoši dokumenti, kurus izsniedzis ražotājs vai sertifikācijas iestāde: Montāžas instrukciju katram modelim; apliecinājums, kurā iekļauta informācija par gaismekļu tehniskajiem rādītājiem, kā arī globālā tīmekļa saite uz vietni, kur specifikācijas publicētas; akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts elektromagnētiskās savietojamības novērtējuma (EMC) testa pārskats; akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļa trieciena tests (shock test), saskaņā ar standartu EN 60068-2-27; akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļa vibrācijas tests (Vibration test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-6; LM-79-08 testa protokoli katram gaismekļa modelim; TM-21 testa protokoli katram gaismekļa modelim uz konkrēto gaismekļa jaudu. |
| 15 | Projektējamais apjoms gājēju pārejām | 1 gab, atjaunojot arī brauktuves seguma virskārtu, nomales, marķējumu, nepieciešamības gadījumā arī barjeras. |
| 16 | Projektējamais apjoms luksoforiem | 1 komplekts (ietverot apakšzemes un virszemes komunikācijas). |
| 17 | Projektējamais apjoms slēgtai ūdens novadīšanai | ~695m – visa projektējamā posma garumā, nodrošināt ūdens novadi ar gūlijām no vienas braukšanas joslas, izbūvējot izcelto bortakmeni gar veloceliņu. |
| 18 | Satiksmes organizācija un aprīkojums | Auto transporta metāla drošības barjeras atbilstoši normatīvo aktu prasībām, atkarībā no uzbērumu augstuma. Gājēju barjeras/velosipēdistu barjeras atbilstoši drošības prasībām. Gājēju/velosipēdistu barjeras paredzēt no cinkotām tērauda caurulēm.Barjeru balstu šķ.griez 60,3/2 attālums starp balstiem 2000, H=1600(ieskaitot iebetonējamo daļu). Krāsoti ar pulverkrāsu (RAL 9006). Barjeru garenelements ovālas formas šķ. griez 60,3/2. Krāsoti ar pulverkrāsu (RAL 2002). Barjeru konstrukcijām jābūt ar ne mazāk kā desmit gadu ražotāja garantiju (tai skaitā virsmas pārklājumam). Barjeru konstruktīvais izskats pielikumā. Ceļa zīmes paredzamas II grupas izmēra ar mikroprizmatisko virsmu uz cinkotiem metāla balstiem ar betonētu pamatni atbilstoši normatīvo aktu prasībām un pašvaldības norādījumiem. Balstu izvietošana ietves/veloceliņa zonā nav pieļaujama. Horizontālos apzīmējumus uzklāt no termoplasta. |
| 19 | Projektējamais apjoms pārējo inženierkomunikāciju pārbūvei un aizsardzībai | 1 komplekts (saskaņā ar institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem) |
| 20 | Projektējamais apjoms Kļavu ielas satiksmes pārvadam | 1 komplekts: ~55m garš pārvads. Ziņas par esošo būvi: Esošais pārvads būvēts 1965.gadā. Projektu 1964.gadā izstrādājis “Latdorautoprojekt” (projekta materiāli glabājas AS “Ceļuprojekts” arhīvā). Pārvads projektēts slodzēm N30 un NK80. Laiduma konstrukcija veidota no tipveida projekta 56.izlaiduma dzelzsbetona T-veida sijām bez diafragmām. Malējos laidumos 6 sijas ar garumu 14,06m, centrālajā laidumā 6 sijas ar garumu 16,76m. Pārvada šķērsojuma leņķis ~42°. Galabalsts Daugavas pusē balstīts uz statiem (4 gab.; šķērsgriezuma izmērs 0,80x0,92m), kas apakšgalā apvienoti ar režģogu/masīvo pamatu. Galabalsts Neretas pusē veidots kā masīvais pamats, kas balstīts uz uzbēruma grunts. Starpbalsti veidoti kā stati (6 gab., pa vienam zem katras sijas; šķērsgriezuma izmērs 0,35x0,45m; iepriekš izgatavoti), kas augšpusē apvienoti ar monolīti betonētu uzkalu, bet apakšā apvienoti ar monolīti betonētu režģogu/masīvo pamatu. Atbilstoši projektam pārejas plātnes nav izbūvētas. Nogāzes nostiprinājums zem pārvada veidots no saliekamām betona plātnēm. Pārvada pieeju nogāzēs izbūvētas betona kāpnes bez margām. 1988.gadā izstrādāts un vēlāk īstenots pārvada kapitālā remonta projekts (projekta materiāli glabājas AS “Ceļuprojekts” arhīvā). Projekta ietvaros veikts laiduma siju un brauktuves remonts, nomainītas balstīklas un ietvju saliekamie bloki. Pārvadam veikti periodiskās uzturēšanas darbi. Ņemot vērā pārvada mazo augstuma gabarītu, tajā vairākkārt ietriekušies transportlīdzekļi, kuri ne vien sabojājuši malām tuvāko siju betona konstrukciju, bet arī pārrāvuši siju nesošo stiegrojumu. Veicamo darbu mērķis: Izstrādāt un realizēt pārvada pārbūves būvprojektu, kura rezultātā tiktu nodrošināta pārvada nestspēja atbilstoši ikdienas satiksmes slodzēm, tiktu saremontētas vai nomainītas bojātās konstrukcijas, tiktu novērsta strauja pārvada konstrukciju nolietošanās un tiktu nodrošināta droša un ērta transporta un gājēju satiksme pār pārvadu. Minimālās Pasūtītāja prasības un nosacījumi, kuras jāizpilda ievērtējot normatīvo aktu prasības: Pārvada brauktuves gabarīts – atbilstoši pieeju brauktuves gabarītam. Pārvada kreisajā pusē (skatoties virzienā uz Daugavu) paredzēt tehnisko ietvi ar platumu 0,75m; pārvada labajā pusē paredzēt apvienoto gājēju/velosipēdistu ietvi ar platumu 2,50m. Pārvada aprēķina slodzes un metodika atbilstoši VAS “Latvijas Valsts ceļi” apstiprinātajai rokasgrāmatai “Ekspluatācijā esošu tiltu nestspējas novērtēšana. Slodzes modelis LM3” ar aprēķina transportlīdzekļa masu 44t. Paredzēt tādus ūdens atvades risinājumus, kas novērš negatīvu (piem., izskalojumi) lietus ūdens ietekmi uz pārvada konstrukcijām. Paredzēt izbūvēt kāpnes nokļūšanai uz un no pārvada. Paredzēt iespēju nākotnē izbūvēt inženiertehniskās komunikācijas (vismaz 2 komunikāciju kanāli). Abpus pārvadam paredzēt augstuma gabarītu ierobežojošas konstrukcijas, lai novērstu iespēju transportlīdzekļiem, kuru gabarīts ir virs pieļaujamā pārvada gabarīta, sabojāt pārvada sijas. Projekta izstrādē izmantojamie standarti un rokasgrāmatas: LVS EN 1990 līdz LVS EN 1998 un to atbilstošu apakšstandarti; LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: Autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”; “Tiltu drošības barjeras 2017 (projektēšanas un būvniecības vadlīnijas)” “Tilta klāja hidroizolācija un segums 2017 (projektēšanas un būvniecības vadlīnijas)”; “Ekspluatācijā esošu tiltu nestspējas novērtēšana SLODZES MODELIS LM3”; Rokasgrāmata “Tiltu specifikācijas 2005”; 02.10.2001. MK noteikumi Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Veicamo darbu vispārīgs apraksts: Esošo konstrukciju demontāža – Esošās tilta aprīkojuma konstrukcijas (margas, barjeras, ceļa vertikālie apzīmējumi u.c.). Gājēju ietvju bloki. Pārvada brauktuves konstrukcija līdz nesošo siju konstrukcijai. Ūdens notekcaurules. Esošo konstrukciju remonts – Pārvada sijas (nepieciešamības gadījumā jāparedz nesošā stiegrojuma remonts-protezēšana). Galabalsti un starpbalsti. Konusu nostiprinājums (nepieciešamības gadījumā jāparedz konusa nostiprinājuma plākšņu nomaiņa un konusa uzbēruma atjaunošana). Balstīklas. Dzelzsbetona konstrukciju remontā jāparedz bojāto virsmu atkalšana un attīrīšana ar augstspiediena smilšu strūklu, korodējušā stiegrojuma attīrīšana un pārklāšana ar pretkorozijas pārklājumu, betona virsmas atjaunošana ar remontjavu, remontētās betona virsmas pārklāšana ar tonētu pārklājumu (nepieciešamības gadījumā – tonētu pretkarbonizācijas vai hidrofobizējošu pārklājumu). Dzelzbetona konstrukciju plaisas jāaizpilda. Tērauda konstrukciju remontā jāparedz korodējušo tērauda virsmu attīrīšana un krāsošana ar mērķi apturēt korozijas procesus. Visas netīrās konstrukcijas jānotīra un nepieciešamības gadījumā jāveic to remonts. Vietās, kur tas nepieciešams, jāveic betona konstrukciju krāsošana ar tonējošu pārklājumu, lai novērstu atšķirīgas krāsas laukumus uz vienas virsmas, kas rodas, piemēram, no betona virsmu remontēšanas ar remontsastāvu. Jaunu konstrukciju izbūve: Brauktuves konstrukcija (t.sk., tehniskā un apvienotā gājēju/velosipēdistu ietve). Ūdens atvades sistēma (t.sk., zemsegas un virsmas ūdeņu atvade, ūdens teknes tilta pieejās) Deformācijas šuves. Drošības barjeras uz pārvada (ņemot vērā pārejas posmu garumus pārvada pieejās) un gar starpbalstiem zem pārvada. Gājēju margas( virsmas apdari skat. 18 p. ) uz pārvada un pieejās izbūvētajām kāpnēm. Kāpnes pārvada pieeju nogāzēs nokļūšanai uz un no pārvada. Augstuma gabarītu ierobežojošas konstrukcijas. Pēc remontdarbu pabeigšanas jāsakārto skartā teritorija, zaļajā zonā jāatjauno zālājs. |
| 21 | Topogrāfiskā plāna sastādīšanas apjoms | Pasūtītājs nodrošina projektēšanas uzsākšanai saskaņotu topogrāfisko plānu. Ja projektēšanas laikā nepieciešama papildus topogrāfija to sagatavo izpildītājs par saviem līdzekļiem. Jāveic nepieciešamie izpētes un uzmērīšanas darbi ne mazākā apjomā kā noteikts MK noteikumos, projektēšanas standartos un atbilstoši projekta specifikai. |
| 22 | Ģeotehniskās izpētes apjoms | Vismaz 4 urbumi 3m dziļumā uz esošās brauktuves. Vismaz 2 grunts lauka pārbaudes (piem. dinamiskā vai statiskās zondēšanas testi) brauktuvē, nodrošinot datu iegūšanu visa uzbēruma biezumā (viens grunts lauka pārbaudes punkts starp tiltu un satiksmes pārvadu, otrs punkts – starp pārvadu un gājēju pāreju). Vismaz 4 urbumi 4m dziļumā nogāzē veloceliņa projektēšanai. Ja ir nepieciešams, izpildītājs veic papildus ģeotehnisko izpēti. Ģeotehniskās izpētes darbu ietvaros jāveic laboratoriskās pārbaudes un citi testi tādā apjomā, kas nodrošina instrumentāli pamatotu grunts parametru iegūšanu atbilstoši spēkā esošiem stadartiem. Ģeotehniskās izpētes darbi jāveic atbilstoši LVS EN 1997-2 „7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 2. daļa: Būvpamatnes izpēte un pārbaudes” , , LVS 190-5:2011 „Ceļu projektēšanas noteikumi 5.daļa: Zemes klātne”, LR MK noteikumi Nr. 334 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"”, LR MK noteikumi Nr. 265 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 "Ģeotehniskā. projektēšana"”prasībām Vietās, kur paredzēts izbūvēt inženierkomunikācijas paredzēt ģeotehnisko izpēti atbilstoši iepriekšminēto normatīvo aktu prasībām. |
| 23 | Labiekārtojuma apjoms | Izbūvējamās ielas un ietves zonās un būvdarbu veikšanas zonās izbūvēt augu zemi 15cm biezumā, apsējot ar zāļu sēklām. Nepieciešamības gadījumā izmantot ģeosintētiskos materiālus nogāžu nostiprināšanai. |
| 24 | Darbu organizācijas risinājumi | Jāizstrādā Darbu organizācijas projekts ar satiksmes organizācijas risinājumiem būvdarbu laikā. Aizliegts pārtraukt satiksmi būvdarbu laikā uz Neretas ielas un jānodrošina arī piekļūšana visiem īpašumiem. |
| 25 | Projekta saskaņošanas nosacījumi | Jāsaskaņo projekts ar visām ieinteresētām institūcijām, kas izsniegušas tehniskos noteikumus, kā arī ar zemes īpašniekiem, ja projekta risinājumi skar privātus zemes īpašumus. Pirms labiekārtojuma risinājumu, satiksmes organizācijas līdzekļu un apgaismojuma projektēšanas darbu pabeigšanas saskaņot risinājumus, izstrādājumus, vizuālo noformējumu ar Pasūtītāju (Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamentu un pilsētas Galveno arhitektu). |
| 26 | Būvprojekta ekspertīze | Izpildītājs nodrošina ekspertīzes veikšanai nepieciešamo saskaņota projekta eksemplāru skaitu nodošanai ekspertam. Pirms būvdarbu uzsākšanas visa būvprojekta sadaļu pozitīvu ekspertīzi. |
| 27 | Vispārīgi norādījumi | Projektētājam un būvuzņēmējam ir pienākums izstrādāt projektu un veikt būvdarbus atbilstoši labas projektēšanas un būvniecības prakses nosacījumiem. Tas nozīmē veikt visus projektēšanas un būvniecības darbus (arī tos, kas nav minēti darba uzdevumā, bet to prasa tehnisko noteikumu izsniedzēji un kas nepieciešami būves ilgmūžības nodrošināšanai), kas veido vizuāli pabeigtu un sakārtotu ielas posmu, kurš ir izbūvēts ar ceļa segas ilgmūžības nodrošināšanu vismaz 20 gadu kalpošanas periodam un par kuru būvuzņēmējs var uzņemties garantiju vismaz 5 gadu kalpošanas periodam. Projektētājam un būvuzņēmējam ir jāizstrādā arī metodiskie norādījumi ielas un ar to saistīto inženierkomunikāciju un satiksmes pārvada apsekošanai, uzturēšanai un izmantošanai 20 gadu periodam pēc būvdarbu garantijas beigām. Izpildītājs sagatavo apsekošanas atskaiti un izvērtējumu par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā. Sadalīt izmaksas un būvdarbu apjomus attiecināmās un neattiecināmās, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 587. Nepieciešamos tehniskos noteikumus pieprasa un saņem Izpildītājs, pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegtu pilnvarojumu, ja tādi nav saņemti vai nepieciešams tos aktualizēt, pagarināt. Ceļa segas aprēķinam pielietot pieņemamāko metodiku. Projektēt satiksmes organizāciju - ielu, ceļu uzturēšanu pārbūves darbu veikšanas laikā. Iesniegt detalizētu satiksmes organizācijas shēmu visam būvniecības periodam. Ja satiksmi vai sabiedrisko transportu paredzēts novirzīt pa citām ielām, būvdarbu tāmē jāparedz papildus izdevumu aprēķini. Šādā gadījumā projekts jāsaskaņo ar sabiedrisko pārvadājumu sniedzēju institūciju. Būvprojekts noformējams atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām u.c. normatīviem aktiem. |
| 28 | Nododamās projekta dokumentācijas apjoms | 28.1. Būvprojekts minimālā sastāvā nododams pasūtītājam - 5 drukātos eksemplāros un ierakstītu visu dokumentāciju datu nesējā vienā eksemplārā (kompaktdiskā), noformējuma specifikācija uzrādīta zemāk (28.4.punkts). 28.2. Saskaņots būvprojekts ekspertīzes veikšanai pasūtītājam nododams 3 drukātos eksemplāros un ierakstītu visu dokumentāciju datu nesējā vienā eksemplārā (kompaktdiskā), noformējuma specifikācija uzrādīta zemāk (28.4.punkts). 28.3. Būvprojekts pasūtītājam saskaņošanai būvvaldē iesniedzams 7 drukātos eksemplāros un ierakstītu visu dokumentāciju datu nesējā vienā eksemplārā (kompaktdiskā), noformējuma specifikācija uzrādīta zemāk (28.4.punkts). 28.4. Būvprojekts jāieraksta elektroniskā formātā 2 (divās) CD matricās, sadalījumam mapēs jāatbilst papīra formāta sējumiem, projekta izpildījumam jābūt oriģinālos formātos: Grafiskie materiāli - .dwg (versija līdz 2010.g), Vizuālie materiāli un foto - .jpeg, Teksta materiāli un aprēķini - .doc vai .xls, Darbu apjomi - .xls Visa būvprojekta kopiju jāieraksta atsevišķā mapē - .pdf formātā, kurā sadalījumam mapēs arī jāatbilst oriģinālā formāta mapju sadalījumam, Tāmes jāieraksta atsevišķās 2 (divās) CD matricās - .xls formātā, Noskenētiem un ierakstītiem jābūt saskaņojumiem uz visām rasējumu lapām. Darbu daudzumi, specifikācijas izstrādātas atbilstoši LR SM „Ceļu specifikācijas 2017”. Dokumenti sagatavoti atbilstoši MK 2005.gada 28. jūnija noteikumu Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”. Ja skaņojošās organizācijas un inženierkomunikāciju turētāji prasa papildus sējumus un eksemplārus – to nodrošina izpildītājs. |

# 4. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS NERETAS IELAS PĀRBŪVEI NO ZAĻĀS IELAS LĪDZ PILSĒTAS ROBEŽAI

Sagatavot ielas būvprojektu šādā apjomā, kas satur vismaz šādas sadaļas un šādus posmus:

| Nr. p. k. | Darbu veids | Paskaidrojums, piezīmes, detalizācija, parametri, apjoms, raksturojums, projekta sastāvs |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā un pilnā sastāvā. Projekta minimālajā sastāvā risinājumi pirmsprojekta stadijā jāsaskaņo ar Pasūtītāju, kas būs pamats būvprojekta tālākajai izstrādāšanai un būvatļaujas izsniegšanai. |
| 2 | CSDD audita stadijas | 3. (būvprojekta) |
| 3 | Projektēšanas robežas | Atbilstoši nolikumā pievienotajiem grafiskajiem materiāliem un parakstiem. |
| 4 | Projektējamais braukšanas ātrums | 50km/h un 90km/h |
| 5 | Satiksmes intensitāte ar Dolomīta ielas izbūvi un ievērtējot jaunā Bebru ielas tilta izbūvi | Esošā satiksmes intensitāte 6264 a/24h (2017.g.) Prognozētā satiksmes intensitāte 9124 a/24h (2038.g.) Kravas transports 14.5%. |
| 6 | Projektējamais apjoms brauktuvei | ~ 960m. Paredzēt pilnu segas konstrukciju vai vietās, kur tas atbilstoši aprēķiniem ir iespējams, var pastiprināt esošo segas konstrukciju. ~125m Dolomīta ielai un ~35m nobrauktuvei uz paralēlo ceļu. ~65m Zīriņu ielai. Ņemt vērā, ka Neretas un Dolomīta ielas krustojumā iepriekš atradās satiksmes pārvads, kas ir demontēts. Dolomīta un Zīriņu iela ir bijis kā tehnoloģiskais ceļš ar betona plātņu segumu. Dolomīta ielas seguma parametrus projektēt intensitātei, kas nav zemāka par pamatceļa intensitāti, jo perspektīvā tiks izbūvēta Dolomīta iela un nodrošinās pilsētas apvedceļa funkcijas. |
| 7 | Projektētās brauktuves platums | Brauktuves platums 7.5m. |
| 8 | Projektējamais apjoms pieguļošajiem īpašumiem | Uz visiem ielai pieguļošajiem īpašumiem, kur ir šobrīd esošas nobrauktuves, jāparedz nobrauktuvju rekonstrukcija ar attiecīgām satiksmes slodzi uzņemošām segas konstrukcijām, pēc iespējas saglabājot esošo nobrauktuvju novietojumu un ja iespējams neveidot pieslēgumus pie pamatbrauktuves, nobrauktuvēm paredzot jaunas asfalta segas izbūvi. Būvdarbu robeža: ne tālāk kā līdz privātīpašumu zemes robežām vai ja nepieciešams, ar atsevišķu pašvaldības akceptu, atbilstoši standartu prasībām garākas nobrauktuves. |
| 9 | Projektējamie brauktuves minimālie segas konstrukcijas parametri (parametri precizējami un ja nepieciešams palielināmi) | Pilnā segas konstrukcija (Neretas ielai un Dolomīta ielai: 1.Šķembu mastikas asfalts SMA11, (AADTj, pievestā >3500, S-I), h=4cm; 2.Karstā asfalta saistes kārta AC16 base/bin, (AADTj, smagie 501-1000, S-III), h=6cm; 3. Karstā asfalta apakškārta AC22 base/bin, (AADTj, smagie 501-1000, S-III), h=8cm; 4.Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AADTj, smagie >500, N-I), h=15cm; 5.Pamata nesošās apakškārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56 vai 0/63ps, (AADTj, smagie >500, N-II, h=24cm; 6.Salizturīgā kārta ar paredzēto nestspēju ≥60Mpa, h≥40cm 7.Uzbēruma grunts, pastiprinātā zemes klātne vai esošā grunts ar Ev2min=45Mpa. Segas pastiprināšana(Neretas ielai): 1.Šķembu mastikas asfalts SMA11, (AADTj, pievestā >3500, S-I), h=4cm; 2.Karstā asfalta saistes kārta AC16 base/bin, (AADTj, smagie 501-1000, S-III), h=6cm; 3. Karstā asfalta apakškārta AC22 base/bin, (AADTj, smagie 501-1000, S-III), h=8cm; 4. Esošās segas pastiprināšana atbilstoši aprēķiniem. Ev2150Mpa. Pilnā segas konstrukcija pie apļa (Zīriņu ielai): 1.Šķembu mastikas asfalts SMA11, (AADTj, pievestā >3500, S-I), h=4cm; 2.Karstā asfalta apakškārta AC16 base/bin, (AADTj, smagie 501-1000, S-III), h=6cm; 3.Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AADTj, smagie >500, N-I), h=15cm; 4.Pamata nesošās apakškārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56 vai 0/63ps (AADTj, smagie >500, N-II, h=24cm; 5.Salizturīgā kārta ar paredzēto nestspēju ≥60Mpa, h≥40cm 6.Uzbēruma grunts, pastiprinātā zemes klātne vai esošā grunts ar Ev2min=45Mpa. Nobrauktuves segas konstrukcija: 1.Karstais asfalts AC11surf, (AADTj, pievestā ≤500, S-III), h=5cm; 2.Pamata nesošās virskārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45, (AADTj, smagie ≤500 , N-III), h=10cm; 3.Pamata nesošās apakškārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/56 vai 0/63ps, h-cm(AADTj, smagie ≤500 , N-IV, h=16cm; 4.Salizturīgā kārta ar paredzēto nestspēju ≥60Mpa, h≥30cm 5.Uzbēruma grunts, pastiprinātā zemes klātne vai esošā grunts ar Ev2min=45Mpa. |
| 10 | Projektējamie minimālie ietves/veloceliņa segumu parametri | 1. Karstais asfalts AC11surf, (AADTj, pievestā ≤500, S-III), h=4cm; 3.Pamata nesošās kārtas izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45 (AADTj, smagie <100, NIV), h=15cm; 4.Salizturīgā kārta ar paredzēto nestspēju ≥60Mpa, h≥30cm; 5.Uzbēruma grunts, pastiprinātā zemes klātne vai esošā grunts ar Evmin=45Mpa. |
| 11 | Projektētās nomales parametri gar brauktuvi un rotācijas apļa zariem | Platums vismaz 1,5m no nesaistīta minerālmateriālu maisījuma 0/16 vai 0/32, NIII klase. |
| 12 | Projektētās nomales parametri gar apvienoto gājēju/veloceliņu | Platums vismaz 0.5m no nesaistīta minerālmateriālu maisījuma 0/16 vai 0/32, NIII klase. |
| 13 | Projektētais apvienotā gājēju veloceliņa platums | Minimālais platums 2.5m. |
| 14 | Projektējamais apjoms un parametri rotācijas aplim | Rotācijas apļa ārējais rādiuss ne mazāks kā Brīvības un Neretas ielas krustojumā, R≥25m. Rotācijas apļa brauktuves platums ne mazāks kā Brīvības un Neretas ielas krustojumā ≥ 8m. Iekšējos un ārējos paplašinājumus izbūvēt no kalta bruģakmens seguma betonā. Rotācijas apļa zonā betona apmales paredzēt no granīta. Rotācijas apļa centrā paredzēt elektrības pievadu(5 KW) un 10 m diametrā šķelta granīta bruģa (100*100*100 pelēks) segumu; |
| 15 | Projektējamais apjoms ietvei/veloceliņam | Visā projektējamā posmā jāparedz gar vienu ielas pusi no brauktuves atdalīts kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš ar minimālo platumu 2.5m. Veloceliņš nedrīkst atrasties pie brauktuves. Veloceliņš jāparedz apkārt visam rotācijas aplim un arī gar Zīriņu un Dolomītu ielu. Paredzēt velo joslas marķējumu. Ielu krustojumos un dzīvojamo māju piebraucamo ceļu pieslēgumos paredzēt gājēju ietves līmeņa izlīdzināšanu ar ielas brauktuves atzīmi, neveidojot šķērsli, lai nodrošinātu netraucētu pārvietošanos ratiņ krēslos un ar bērnu ratiņiem. Ietves pārejām paredzēt taktilā bruģa segumu. |
| 16 | Projektējamais apjoms un nosacījumi labiekārtošanai un stāvlaukuma sakārtošanai | Izbūvējamās ielas un ietves zaļajās zonās izbūvēt augu zemi 15cm biezumā, apsējot ar zāļu sēklām. Nepieciešamības gadījumā izmantot ģeosintētiskos materiālus nogāžu nostiprināšanai. Sagatavot apstādījumu plānu un risinājumus rotācijas aplī un tā zonā, atbilstoši izsniegtiem tehniskiem noteikumiem. Sagatavot un iesniegt pasūtītājam trīs variantus vides mākslas objekta risinājumam rotācijas aplī, izstrādājot līdz galam ar pasūtītāju saskaņotu variantu. Asfaltbetona stāvlaukumam pie pilsētas robežas paredzēt stāvlaukuma sakārtošanu (konfigurācijas maiņu), lai ir saprotama satiksmes organizācija (koriģēt horizontālos un vertikālos parametrus), nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām seguma kvalitāti (asfaltbetons vai bruģakmens), nodrošināta ūdens novadīšana, paredzēt labiekārtojumu ar soliņiem un vizuāli pievilcīgu noformējumu, ar galdiem, atkritumu urnām, informācijas zīmēm un velosipēdu statīviem (atdalīt atpūtas zonu no stāvlaukuma zonas). Paredzēt pilona “Jēkabpils ” pārcelšanu uz izbūves teritoriju, iekļaujot arī veco pamatu nojaukšanu; Paredzēt prettrokšņa žoga ierīkošanu pretī zemes gabaliem Jēkaba ielā 133,131,129. |
| 17 | Projektējamais apjoms un nosacījumi esošo caurteku risinājumiem | Esošajām caurtekām pie pilsētas robežas veikt apsekošanu, hidroloģiskos aprēķinus un izpēti, noteikt caurteku stāvokli un to ilgmūžību. Paredzēt caurteku un to elementu risinājumus (remonts, rekonstrukcija, pārbūve vai cits), kas nodrošina ilgmūžību vismaz 40 gadus. |
| 18 | Projektējamais apjoms un nosacījumi apgaismojumam | ~240m veloceliņa un ielas izgaismošanai no Zaļās ielas līdz rotācijas aplim. Visam rotācijas aplim un pa vienai lampai uz katra rotācijas apļa zara (Dolomīta un Zīriņu ielai). Apgaismojuma risinājumus, līnijas vadus u.c. projektēt, lai perspektīvā, nepieciešamības gadījumā var pieslēgt plānotās Dolomīta un Zīriņu ielas apgaismošanu. Apgaismojuma pieslēgumu paredzēt pie esošās apgaismojuma līnijas vai izveidot jaunu elektroapgādes pielsēgumu pie Mežaparka ielas TP-6469 transformatora punkta vai citur, atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. Paredzēt kapara (vara) vadus (alumīnija nav pieļaujams izmantot). Gaismas ķermeņus paredzēt no LED paneļiem visā garumā (arī gājēju pārejas izgaismošanai). Nepieciešamības gadījumā apgaismojuma balstu izvietošanai izbūvēt bermas nogāzē. Balstu izvietošana ietves/veloceliņa zonā nav pieļaujama. Pie apgaismojuma stabiem paredzēt iespēju svētku apgaismojuma pieslēgšanai (nodrošināt ar attiecīgas mitruma u.c. aizsardzības drošām pieslēgumu vietām). Pielietot oktagonāla šķērsgriezuma koniskus tērauda cinkotus balstus ar atloku stiprināšanai uz pamata, krāsotus ar pulverkrāsu ( tonis RAL 2002 ). Balsti novietojami virs dzezbetona pamatiem un stiprināmi pie dzezbetona pamatiem ar enkurbultām. Balstu tērauda konsolēm pielietojama tāds pat virsmas pārklājums kā pašiem balstiem.Balstiem un konsolēm jābūt ar ne mazāk kā desmit gadu ražotāja garantiju (tai skaitā virsmas pārklājumam).Balstu augstums 8.0 m( bez konsolēm).Attālums starp balstiem pēc aprēķina. Konsoles L veida h=2 l=1,5. Gaismekļu izstrādājumu minimālās prasības: Gaismekļi jāpiegādā lietošanai gatavu moduļu veidā kopā ar korpusu, tajos ietilpstošo aprīkojumu, tostarp gaismas armatūru (gaismas ķermeņiem, optiskajiem elementiem, korpusā iebūvētām pārsprieguma aizsardzības, Gaismekļa vadības un kontroles iekārtām u.c.) un stiprinājumiem. Gaismekļu ražošanas un kvalitātes vadības procesiem jābūt sertificētiem atbilstoši ISO9001 un ISO14001 vai ekvivalentiem standartiem, ko veikusi akreditēta sertifikācijas iestāde. Gaismekļiem ir jābūt ar ENEC marķējumu, kuru izsniegusi akreditēta (ISO 17025 sertifikāts vai ekvivalents) atbilstības novērtēšanas iestāde. ENEC sertifikātā ir jābūt norādei par atbilstību sekojošiem standartiem: EN 62031:2008; EN 62471:2006; EN 60598-1:2008; EN 60598-2-3:2002+A1:2011. Gaismekļiem vai to atsevišķiem elementiem (ja gaismeklis neveido vienoto rūpnieciski izgatavoto produktu) jābūt ar CE marķējumu, kuru izsniegusi akreditēta (ISO 17025 sertifikāts vai ekvivalents) atbilstības novērtēšanas iestāde. CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei par gaismekļu atbilstību ES direktīvai Nr.2004/108/EK (elektromagnētiskā savietojamība), ES direktīvai Nr.2006/95/EK (Zemsprieguma direktīva), ES direktīvai 2011/65/ES (RoHS direktīva) un vismaz šādiem Latvijas standartiem: LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011; LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009; LVS EN 61547:2010; LVS EN 55015:2013; LVS EN 61000-3-2:2015; LVS EN 61000-3-3:2013; LVS EN 61347-2-13:2007. Gaismekļiem jābūt paredzētiem ekspluatācijai pie ārējā gaisa temperatūras diapazona ne mazāk kā no –40 0C līdz +50 0C un relatīvā mitruma līdz 95 %, tieša saules starojuma un nokrišņu ietekmē. Gaismekļiem jābūt ar ne mazāk kā 10 gadu ražotāja apstiprinātu ekspluatācijas garantiju; aprīkotam ar drošības slēdzi, kas, atverot gaismekļa korpusu, pārtrauc elektrobarošanas padevi; aprīkotam ar pārsprieguma aizsardzības iekārtu līdz 10kv; aprīkotam ar I (pirmo) izolācijas klasi; ar ražotāja apliecināto kalpošanas laiku (balstoties uz TM-21 testu) ne mazāku kā 140 000 darba stundas, pie nosacījuma, ka plūsmas kritums nepārsniedz 20% un šo rādītāju sasniedz 90% no gaismekļu (LM80B10) ar apkārtējās vides temperatūru Ta=25°C; ar iespēju veikt dimmēšanas funkciju izmantojot 1-10V dimmēšans protokolu; ar ne vairāk kā 0 cd gaismas izstarojumu virs 90° no apgaismojamās virsmas (ne zemāk kā G2 klase esošajam vai jaunizveidotajam ceļa profilam); aprīkotiem ar lieta alumīnija (Al) korpusu, kurā vara (Cu) sastāvs nav lielāks kā 4%; ar gaismas/jaudas efektivitāti ne mazāku kā 110 lm/W pilnībā nokomplektētam gaismeklim; ar aizsardzības klasi ne mazāku kā IP66; ar triecienizturības klasi ne mazāku kā IK08; ar darba temperatūras diapazonu ne mazāk kā -400C līdz +500C; ar jaudas faktora (cos φ) vērtību ne mazāku kā 0,95 pie noslodzes 100%; ar krāsu atveidošanas indeksu (CRI) ne mazāku kā 70; ar pārsprieguma (zibens) aizsardzību ne mazāku kā 10kV; ar izstarotās gaismas krāsu temperatūru 4000K +/-300K (izņemot apgaismotas gājēju pārejas); ar izstarotās gaismas krāsu temperatūru 5700K +/-500K tikai apgaismotām gājēju pārejām, kur apgaismojumam tiek izmantoti ne vairāk kā 2 gaismekļi. Gaismekļiem jānodrošina sekojoši dokumenti, kurus izsniedzis ražotājs vai sertifikācijas iestāde: Montāžas instrukciju katram modelim; apliecinājums, kurā iekļauta informācija par gaismekļu tehniskajiem rādītājiem, kā arī globālā tīmekļa saite uz vietni, kur specifikācijas publicētas; akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts elektromagnētiskās savietojamības novērtējuma (EMC) testa pārskats; akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļa trieciena tests (shock test), saskaņā ar standartu EN 60068-2-27; akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts gaismekļa vibrācijas tests (Vibration test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-6; LM-79-08 testa protokoli katram gaismekļa modelim; TM-21 testa protokoli katram gaismekļa modelim uz konkrēto gaismekļa jaudu. |
| 19 | Projektējamais apjoms gājēju pārejām | 4 gab, rotācijas aplī. Pielietot taktīlā bruģa segumu. |
| 20 | Projektējamais apjoms lietus ūdens novadīšanai | ~ 960m pamatceļam (ietverot rotācijas apli un tā zarus) paredzēt vaļēju ūdens novadīšanu pilsētas robežas virzienā uz esošo novadgrāvi. ~125m Dolomīta ielai un ~35m nobrauktuvei uz paralēlo ceļu paredzēt vaļēju ūdens novadīšanu pilsētas robežas virzienā. ~65m Zīriņu ielai paredzēt vaļēju ūdens novadīšanu pilsētas robežas virzienā. Posmā no Dolomīta ielas līdz pilsētas robežai (līdz valsts nozīmes ūdensnotekai “Pelīte”, ŪSIK kods 43126), paredzēt maksimāli dziļus ūdens novades grāvjus un ar tādiem parametriem, lai perspektīvā varētu pieslēgt no jauna izbūvējamās Dolomīta ielas ūdens novades risinājumus (grāvju sistēmu) un lai nebūtu jāpārbūvē Dolomīta ielas pieslēgums. Nepieciešamības gadījumā paredzēt elektronisko sakaru un elektroapgādes tīklu pārbūvi. Nepieciešamības gadījumā uzstādīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, naftas atdalītājus u.c., atbilstoši normatīvo aktu prasībām un izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Posmā no Zaļās ielas līdz rotācijas aplim (nepieciešamības gadījumā, ja nevar izbūvēt vaļējo ūdens novadi) paredzēt slēgto ūdens novadi vai zemsegas drenāžu ar attiecīgiem ielas brauktuves parametriem un risinājumiem. |
| 21 | Satiksmes organizācija un aprīkojums | Auto transporta metāla drošības barjeras atbilstoši normatīvo aktu prasībām, atkarībā no uzbērumu augstuma un citiem parametriem. Gājēju barjeras/velosipēdistu barjeras atbilstoši drošības prasībām.Gājēju/velosipēdistu barjeras paredzēt no cinkotām tērauda caurulēm. Barjeru balstu šķ.griez 60,3/2 attālums starp balstiem 2000,H=1600(ieskaitot iebetonējamo daļu). Krāsoti ar pulverkrāsu (RAL 9006). Barjeru garenelements ovālas formas šķ. griez 60,3/2.Krāsoti ar pulverkrāsu (RAL 2002).Barjeru konstrukcijām jābūt ar ne mazāk kā desmit gadu ražotāja garantiju (tai skaitā virsmas pārklājumam). Barjeru konstruktīvais izskats pielikumā. Ceļa zīmes paredzamas II grupas izmēra ar mikroprizmatisko virsmu uz cinkotiem metāla balstiem ar betonētu pamatni atbilstoši normatīvo aktu prasībām un pašvaldības norādījumiem. Balstu izvietošana ietves/veloceliņa zonā nav pieļaujama. Horizontālos apzīmējumus uzklāt no termoplasta. |
| 22 | Projektējamais apjoms pārējo inženierkomunikāciju pārbūvei un aizsardzībai | 1 komplekts (saskaņā ar institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem). Nepieciešamības gadījumā paredzēt elektronisko sakaru un elektroapgādes tīklu pārbūvi grāvju izbūves dēļ. |
| 23 | Topogrāfiskā plāna sastādīšanas apjoms | Pasūtītājs nodrošina projektēšanas uzsākšanai saskaņotu topogrāfisko plānu. Ja projektēšanas laikā nepieciešama papildus topogrāfija to sagatavo izpildītājs par saviem līdzekļiem. Jāveic nepieciešamie izpētes un uzmērīšanas darbi ne mazākā apjomā kā noteikts MK noteikumos, projektēšanas standartos un atbilstoši projekta specifikai. |
| 24 | Ģeotehniskās izpētes apjoms | Vismaz 11 urbumi 3m dziļumā uz esošās brauktuves un plānotās brauktuves vietā. Vismaz 2 urbumi 8m dziļumā uz esošām brauktuvēm un vismaz 3 urbumi 4m dziļumā grāvī (vai vismaz 2m zem grāvja teknes) pie pilsētas robežas esošo caurteku pārbūves gadījumā. Vismaz 6 grunts lauka pārbaudes (piem. dinamiskās vai statiskās zondēšanas testi) brauktuvē pirms un pēc rotācijas apļa, uz rotācijas apļa zariem un caurteku izbūves vietās. Ģeotehniskās izpētes darbu ietvaros jāveic laboratoriskās pārbaudes un citi testi tādā apjomā, kas nodrošina instrumentāli pamatotu grunts parametru iegūšanu atbilstoši spēkā esošiem stadartiem. Ģeotehniskās izpētes darbi jāveic atbilstoši LVS EN 1997-2 „7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 2. daļa: Būvpamatnes izpēte un pārbaudes” , , LVS 190-5:2011 „Ceļu projektēšanas noteikumi 5.daļa: Zemes klātne”, LR MK noteikumi Nr. 334 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"”, LR MK noteikumi Nr. 265 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 "Ģeotehniskā. projektēšana"”prasībām. Vietās, kur paredzēts izbūvēt inženierkomunikācijas paredzēt ģeotehnisko izpēti atbilstoši iepriekšminēto normatīvo aktu prasībām. Plānojot un veicot izpētes darbus ņemt vērā, ka Neretas un Dolomīta ielas krustojumā iepriekš atradās satiksmes pārvads, kas ir demontēts. Dolomīta un Zīriņu iela ir bijis kā tehnoloģiskais ceļš ar betona plātņu un asfaltbetona segumu. |
| 25 | Darbu organizācijas risinājumi | Jāizstrādā Darbu organizācijas projekts ar satiksmes organizācijas risinājumiem būvdarbu laikā. Aizliegts pārtraukt satiksmi būvdarbu laikā uz Neretas ielas un jānodrošina arī piekļūšana visiem īpašumiem. |
| 26 | Projekta saskaņošanas nosacījumi | Jāsaskaņo projekts ar visām ieinteresētām institūcijām, kas izsniegušas tehniskos noteikumus, kā arī ar zemes īpašniekiem, ja projekta risinājumi skar privātus zemes īpašumus. Pirms labiekārtojuma risinājumu, satiksmes organizācijas līdzekļu un apgaismojuma projektēšanas darbu pabeigšanas saskaņot risinājumus, izstrādājumus, vizuālo noformējumu ar Pasūtītāju (Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamentu un pilsētas Galveno arhitektu). |
| 27 | Būvprojekta ekspertīze | Izpildītājs nodrošina ekspertīzes veikšanai nepieciešamo saskaņota projekta eksemplāru skaitu nodošanai ekspertam. Pirms būvdarbu uzsākšanas visa būvprojekta sadaļu pozitīvu ekspertīzi. |
| 28 | Vispārīgi norādījumi | Projektētājam un būvuzņēmējam ir pienākums izstrādāt projektu un veikt būvdarbus atbilstoši labas projektēšanas un būvniecības prakses nosacījumiem. Tas nozīmē veikt visus projektēšanas un būvniecības darbus (arī tos, kas nav minēti darba uzdevumā, bet to prasa tehnisko noteikumu izsniedzēji un kas nepieciešami būves ilgmūžības nodrošināšanai), kas veido vizuāli pabeigtu un sakārtotu ielas posmu, kurš ir izbūvēts ar ceļa segas ilgmūžības nodrošināšanu vismaz 20 gadu kalpošanas periodam un par kuru būvuzņēmējs var uzņemties garantiju vismaz 5 gadu kalpošanas periodam. Projektētājam un būvuzņēmējam ir jāizstrādā arī metodiskie norādījumi ielas un ar to saistīto inženierkomunikāciju un caurteku apsekošanai, uzturēšanai un izmantošanai 20 gadu periodam pēc būvdarbu garantijas beigām. Izpildītājs sagatavo apsekošanas atskaiti un izvērtējumu par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā. Sadalīt izmaksas un būvdarbu apjomus attiecināmās un neattiecināmās, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 587. Nepieciešamos tehniskos noteikumus pieprasa un saņem Izpildītājs, pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegtu pilnvarojumu, ja tādi nav saņemti vai nepieciešams tos aktualizēt, pagarināt. Ceļa segas aprēķinam pielietot pieņemamāko metodiku. Projektēt satiksmes organizāciju - ielu, ceļu uzturēšanu pārbūves darbu veikšanas laikā. Iesniegt detalizētu satiksmes organizācijas shēmu visam būvniecības periodam. Ja satiksmi vai sabiedrisko transportu paredzēts novirzīt pa citām ielām, būvdarbu tāmē jāparedz papildus izdevumu aprēķini. Šādā gadījumā projekts jāsaskaņo ar sabiedrisko pārvadājumu sniedzēju institūciju. Būvprojekts noformējams atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām u.c. normatīviem aktiem. |
| 29 | Nododamās projekta dokumentācijas apjoms | 29.1. Būvprojekts minimālā sastāvā nododams pasūtītājam - 5 drukātos eksemplāros un ierakstītu visu dokumentāciju datu nesējā vienā eksemplārā (kompaktdiskā), noformējuma specifikācija uzrādīta zemāk (29.4.punkts). 29.2. Saskaņots būvprojekts ekspertīzes veikšanai pasūtītājam nododams 3 drukātos eksemplāros un ierakstītu visu dokumentāciju datu nesējā vienā eksemplārā (kompaktdiskā), noformējuma specifikācija uzrādīta zemāk (29.4.punkts). 29.3. Būvprojekts pasūtītājam saskaņošanai būvvaldē iesniedzams 7 drukātos eksemplāros un ierakstītu visu dokumentāciju datu nesējā vienā eksemplārā (kompaktdiskā), noformējuma specifikācija uzrādīta zemāk (29.4.punkts). 29.4. Būvprojekts jāieraksta elektroniskā formātā 2 (divās) CD matricās, sadalījumam mapēs jāatbilst papīra formāta sējumiem, projekta izpildījumam jābūt oriģinālos formātos: Grafiskie materiāli - .dwg (versija līdz 2010.g) Vizuālie materiāli un foto - .jpeg, Teksta materiāli un aprēķini - .doc vai .xls, Darbu apjomi - .xls Visa būvprojekta kopiju jāieraksta atsevišķā mapē - .pdf formātā, kurā sadalījumam mapēs arī jāatbilst oriģinālā formāta mapju sadalījumam, Tāmes jāieraksta atsevišķās 2 (divās) CD matricās - .xls formātā, Noskenētiem un ierakstītiem jābūt saskaņojumiem uz visām rasējumu lapām. Darbu daudzumi, specifikācijas izstrādātas atbilstoši LR SM „Ceļu specifikācijas 2017”. Dokumenti sagatavoti atbilstoši MK 2005.gada 28. jūnija noteikumu Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”. Ja skaņojošās organizācijas un inženierkomunikāciju turētāji prasa papildus sējumus un eksemplārus – to nodrošina izpildītājs. |

# 5. finanšu piedāvājuma kopsavilkuma tabula projEktēšanai un būvdarbiem NERETAS IELAS PĀRBŪVEI NO ZAĻĀS IELAS LĪDZ PILSĒTAS ROBEŽAI

| Nr.p.k. | Pozīcija | Cena, EUR |
| --- | --- | --- |
| I. | Būvprojekts | N/A |
| 1 | Būvprojekta izstrāde |  |
|  | Kopā I. |  |
| II. | Autoruzraudzība | N/A |
| 1 | Autoruzraudzības darbu veikšana |  |
|  | Kopā II. |  |
| III. | Būvdarbi | N/A |
| 1 | Sagatavošanas darbi |  |
| 2 | Zemes darbi, t.sk. grunts pastiprināšana (ja nepieciešams), grāvju rakšana, zemes klātnes izbūve u.c. |  |
| 3 | Segas izbūve t.sk. | N/A |
| 3.1 | Salturīgais slānis brauktuvei |  |
| 3.2 | Šķembu pamats brauktuvei |  |
| 3.3 | Asfaltbetona sega brauktuvei |  |
| 3.4 | Betona bortakmeņi uz betona pamata ielu konstrukcijai |  |
| 3.5 | Nomaļu izbūve brauktuvei |  |
| 3.6 | Pieslēgumi un nobrauktuves |  |
| 3.7 | Velo/gājējuceliņi ar nomalēm, asfaltbetona segumu un pilnu segas konstrukciju |  |
| 4 | Satiksmes organizācijas aprīkojums, marķējums, luksofori |  |
| 5 | Caurteku un lietus kanalizācijas tīklu izbūve |  |
| 6 | Elektronisko sakaru tīklu pārbūve un aizsardzība |  |
| 7 | Apgaismojuma un elektrotīklu pārbūve un aizsardzība |  |
| 8 | Labiekārtošana (apzaļumošana, mazās formas, vides objekti u.c.) |  |
| 9 | Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, izpildshēmu sagatavošana |  |
| 10 | Satiksmes organizācijas izmaksas būvdarbu laikā |  |
| 11 | Būvlaukuma uzturēšanas izmaksas būvdarbu laikā |  |
| 12 | Citi iepriekš neuzskaitītie darbi, kas ir nepieciešami pilnīgai būvdarbu veikšanai un Objekta nodošanas ekspluatācijā nodrošināšanai |  |
|  | Kopā III. |  |
|  | Kopsavilkums |  |
| I. | Būvprojektu izstrāde |  |
| II. | Autoruzraudzība |  |
| III. | Būvdarbi |  |
|  | Kopā cena, neskaitot PVN (I. + II. + III.): |  |
|  | PVN (21:): |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |

# 6. finanšu piedāvājuma kopsavilkuma tabula projEktēšanai un būvdarbiem NERETAS IELAS PĀRBŪVEI NO REKONSTRUĒTĀ NERETAS IELAS POSMA PIE TILTA LĪDZ GĀJĒJU PĀREJAI, KAS APRĪKOTA AR LUKSOFORU

| Nr.p.k. | Pozīcija | Cena, EUR |
| --- | --- | --- |
| I. | Būvprojekts | N/A |
| 1 | Būvprojektu izstrāde |  |
|  | Kopā I. |  |
| II. | Autoruzraudzība | N/A |
| 1 | Autoruzraudzības darbu veikšana |  |
|  | Kopā II. |  |
| III. | Būvdarbi | N/A |
| 1 | Sagatavošanas darbi |  |
| 2 | Zemes darbi, t.sk. grunts pastiprināšana (ja nepieciešams), grāvju rakšana, zemes klātnes izbūve u.c. |  |
| 3 | Segas izbūve t.sk. | N/A |
| 3.1 | Salturīgais slānis brauktuvei |  |
| 3.2 | Šķembu pamats brauktuvei |  |
| 3.3 | Asfaltbetona sega brauktuvei |  |
| 3.4 | Betona bortakmeņi uz betona pamata ielu konstrukcijai |  |
| 3.5 | Nomaļu izbūve brauktuvei |  |
| 3.6 | Pieslēgumi un nobrauktuves |  |
| 3.7 | Veloceliņi ar nomalēm, asfaltbetona segumu un pilnu segas konstrukciju |  |
| 3.8. | Gājēju celiņi ar nomalēm, bortakmeņiem, bruģa segumu un pilnu segas konstrukciju |  |
| 4 | Satiksmes organizācijas aprīkojums, marķējums, luksofori |  |
| 5 | Caurteku un lietus kanalizācijas tīklu izbūve |  |
| 6 | Elektronisko sakaru tīklu pārbūve un aizsardzība |  |
| 7 | Apgaismojuma un elektrotīklu pārbūve un aizsardzība |  |
| 8 | Labiekārtošana (apzaļumošana, mazās formas, vides objekti u.c.) |  |
| 9 | Kļavu ielas satiksmes pārvada būvdarbi |  |
| 10 | Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, izpildshēmu sagatavošana |  |
| 11 | Satiksmes organizācijas izmaksas būvdarbu laikā |  |
| 12 | Būvlaukuma uzturēšanas izmaksas būvdarbu laikā |  |
| 13 | Citi iepriekš neuzskaitītie darbi, kas ir nepieciešami pilnīgai būvdarbu veikšanai un Objekta nodošanas ekspluatācijā nodrošināšanai |  |
|  | Kopā III. |  |
|  | Kopsavilkums |  |
| I. | Būvprojektu izstrāde |  |
| II. | Autoruzraudzība |  |
| III. | Būvdarbi |  |
|  | Kopā cena, neskaitot PVN (I. + II. + III.): |  |
|  | PVN (21:): |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |

# 7. GRAFISKIE PIELIKUMi, SHĒMAS

BŪVDARBU ROBEŽAS NERETAS IELAS PĀRBŪVEI NO REKONSTRUĒTĀ NERETAS IELAS POSMA PIE TILTA LĪDZ GĀJĒJU PĀREJAI

BŪVDARBU ROBEŽAS NERETAS IELAS PĀRBŪVEI NO ZAĻĀS IELAS LĪDZ PILSĒTAS ROBEŽAI

GĀJĒJU DROŠĪBAS BARJERA

(Krāsojumu skatīt projektēšanas uzdevumu 18;21 p.)

# 8. DARBA UZDEVUMS būvdarbu autoruzraudzības veikšanai

  - Veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam būvprojektam, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, ievērojot būvprojekta inženiertehniskos risinājumus, darbu apjomus un to izmaksas un darba izpildes grafiku.

  - Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

  - Autoruzraugam būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Par apsekojuma dienām un laiku vienojoties ar Pasūtītāju – sastādot un saskaņojot autoruzraudzības plānu, apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā.

  - Autoruzraugam jāpiedalās būvniecības darbu projekta vadības sanāksmēs.

  - Persona, ar kuru noslēgts autoruzraudzības līgums, atbild par attiecīgā būvprojekta autentisku īstenošanu atbilstoši būvprojektam un  būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

  - Būvdarbu autoruzraudzības ilgums līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Pēc Pasūtītāja telefoniska vai rakstiska pieprasījuma Autoruzraugam jāierodas apsekojuma vietā 24 stundu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai savlaicīgi brīdinot Pasūtītāju par nepieciešamību pārcelt Objekta apsekojumu uz vēlāku laiku un vienojoties ar Pasūtītāju par citu apsekojuma laiku.

  - Nepieciešamības gadījumā Autoruzraugs bez papildus atlīdzības veic izmaiņas vai papildinājumus būvprojektā iespējami īsā laikā.

  - Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri  var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

  - Būvdarbu autoruzraudzības ilgums līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.