JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr.90000024205

###### Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV – 5201

###### tālrunis 65236777, Fakss 65207304, e-pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

10.04.2013. Nr. 1-1.43/136

### Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu

ar identifikācijas Nr. JPP 2013/14/ERAF

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) ir saņēmusi piegādātāja jautājumus par publiskā iepirkuma “Objektu: “1.Kurzemes ielas rekonstrukcija (no Ventas ielas līdz Rīgas ielai); 2.Vienības ielas rekonstrukcija (no tilta līdz Draudzības alejai); 3. Esošā tilta pār Daugavu renovācija (no Kurzemes ielas līdz Vienības ielai), Jēkabpilī” būvniecība” nolikumu (turpmāk tekstā – Nolikums), identifikācijas Nr. JPP 2013/14/ERAF, izskatījusi tos un sniedz atbildi:

1.Jautājums: Būvdarbu apjomu saraksta poz.4.1. “Deformācijas šuves (uz balstiem Nr.1; 6)” ir paredzēta deformācijas šuvju montāža, bet esošo deformācijas šuvju demontāža nav paredzēta. Kādā punktā iekļaut esošo deformācijas šuvju demontāžas darbus?

Atbilde: Esošo mastikas deformācijas šuvju pie balstiem Nr. 1 un 6 demontāža iekļauta darbu daudzumu poz. 1.7 "Brauktuves seguma nojaukšana līdz esošajam izlīdzinošā betona slānim (2x1m brauktuves malās)".

2.Jautājums: Būvdarbu apjomu saraksta poz.4.3. “Lietā hidroizolācija hvid.=18mm (uz brauktuves)”, hidroizolācijas biezums ir 18mm, bet tehn.projekta ras.lapā BK-03 “Brauktuves konstrukcija” hidroizolācijas biezums uz brauktuves ir 15mm. Kāds ir lietās hidroizolācijas biezums uz brauktuves 15mm vai 18mm?

Atbilde: Būvdarbu darbu daudzumu saraksta poz. 4.3 nosaukumu koriģēt uz "Lietā hidroizolācija h=18mm (uz brauktuves)".

Komisijas priekšsēdētājs		                         				V.Savins

Stankevica 65207309