JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr.90000024205

###### Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV – 5201

###### tālrunis 65236777, Fakss 65207304, e-pasts vpa@jekabpils.lv

Jēkabpilī

11.04.2013. Nr. 1-1.43/138

### Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu

ar identifikācijas Nr. JPP 2013/14/ERAF

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) ir saņēmusi piegādātāja jautājumus par publiskā iepirkuma “Objektu: “1.Kurzemes ielas rekonstrukcija (no Ventas ielas līdz Rīgas ielai); 2.Vienības ielas rekonstrukcija (no tilta līdz Draudzības alejai); 3. Esošā tilta pār Daugavu renovācija (no Kurzemes ielas līdz Vienības ielai), Jēkabpilī” būvniecība” nolikumu (turpmāk tekstā – Nolikums), identifikācijas Nr. JPP 2013/14/ERAF, izskatījusi tos un sniedz atbildi:

1.Jautājums: 2.iepirkuma daļas darbu daudzumu saraksta pozīcija 6.4.1.4. “Prožektoru montāža Baznīcas apgaismojumam” 4gab. un 6.4.2.18. “Baznīcas apgaismojuma prožektors TORSO 100W IP65” 4gab. Projekta rasējumos norādīti 5gab. prožektori Baznīcas apgaismojumam, kā arī nav norādīta prožektoru marka. Lūdzam precizēt baznīcas apgaismojuma prožektoru marku un skaitu.

Atbilde: Izbūvēt 5 prožektorus. Prožektora ražotāju izvēlas būvuzņēmējs, pirms izbūves saskaņojot ar pilsētas arhitektu. Prožektors ir jāizbūvē tā, lai tiktu kvalitatīvi apgaismota baznīcas fasāde. Prožektoram ir jābūt ar šādiem minimālajiem raksturlielumiem:

- Jābūt paredzētam ēku fasāžu apgaismošanai,

- Izturības līmenis pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem (vides aizsardzība) -  IP67,

- Prožektora stiklam ir jābūt karsētam, kas nodrošina kvalitatīvu kalpošanu jebkuros laika apstākļos,

- Izstrādājuma kalpošanas ilgumam jābūt vismaz 100 000 stundām un energotaupīgam,

- Mehāniskā izturība – noturība pret vibrācijām.

2.Jautājums: Lūdzam precizēt 2.iepirkuma daļai Baznīcas apgaismojuma prožektora kabeļa šķērsgriezumu un apjomu.

Atbilde: Kabeļa prožektora garums – 50m. Šķērsgriezums: NII-J-4x4.

3.Jautājums: 2.iepirkuma daļas apgaismojuma vienlīnijas shēmā ir norādīts, ka jāpievieno impulsa kabelis no Brīvības ielas. Darbu daudzumu sarakstā impulsa kabeļa izbūve nav paredzēta. Lūdzam precizēt, vai tas ir jau izbūvēts, ja nē, tad lūdzam papildināt darbu daudzumu sarakstu.

Atbilde: Impulsa kabelis ir izbūvēts Brīvības ielas projekta ietvaros.

4.Jautājums: 2.iepirkuma daļas darbu daudzuma sarakstā norādīts, ka jāizbūvē 10gab. gājēju pārejas apgaismojumi un to balsti, bet rasējumos norādīti 12gab. Lūdzam precizēt gājēju pārejas apgaismojumu balstu, gaismekļu un to saistīto darbu skaitu.

Atbilde: Izbūvēt un aprīkot 12 gājēju pārejas apgaismojumus ar balstiem un pamatiem.

5.Jautājums: 2.iepirkuma daļas darbu daudzumu sarakstā dots, ka jāizbūvē apgaismojuma balstu pamati jauniem balstiem (pozīc.6.4.2.13. un 6.4.2.15.) 12+22=34gab., bet projektā paredzēts izbūvēt tikai 24gab. Lūdzam precizēt apgaismojuma balstu pamatu skaitu.

Atbilde: Paredzēt izbūvēt 34 jaunus balstu pamatus.

6.Jautājums: 2.iepirkuma daļas darbu daudzuma saraksta pozīcijas 6.4.2.2. “Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J 5x16” 300m, bet projektā pēc plāna skaitot konstatējām, ka nepieciešams izbūvēt 425m. Lūdzam precizēt pozīcijas 6.4.2.2.apjomu.

Atbilde: Izbūvēt 425m.

7.Jautājums: 2.iepirkuma daļas darbu daudzuma saraksta pozīcijās 6.1.1.32.; 6.1.1.33.; 6.1.1.34.; 6.2.1.10.; 6.2.1.11.; 6.2.1.12.; 6.3.1.16.; 6.3.1.17.; 6.3.1.18. nav norādīti apjomi. Lūdzam precizēt, vai šīs pozīcijas ir jāizpilda?

Atbilde: Pozīcijas nav jāaizpilda.

8.Jautājums: Lūdzam precizēt, vai būvuzņēmējam veicot 1.un 2.iepirkuma daļas ūdensapgādes izbūvi, sadzīves kanalizācijas izbūvi un lietus ūdens kanalizācijas izbūvi būs jāparedz grunts nomaiņa, vai arī varēs izmantot atgūto grunti.

Atbilde: Izbūvējot inženiertīklus, ap cauruli jāizveido smilts apbērums vismaz 0,2m biezumā, šis apjoms ir jāpieved no jauna, kvalitatīva materiāla. Pārējās tranšejas daļas aizbēršanai atļauts izmantot iepriekš izrakto grunti, ja tā tiek noblīvēta vismaz līdz 95% un atbilst nepieciešamajām prasībām, kā arī neietekmē ielas konstruktīvo kārtu izbūvi un noturību.

Komisijas priekšsēdētājs		                         				V.Savins

Stankevica 65207309